2017年中国蓝星哈尔滨石化有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

我公司主要产品为苯酚、丙酮、苯酐。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、废水自行监测情况

我公司采取废水自行监测及委托监测的方式

每周监测项目：化学需氧量、氨氮、PH、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚

每月监测项目：五日生化需氧量、总有机碳、氟化物、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物

每半年监测项目：苯、异丙苯、苯并（a）芘、邻二甲苯、LAS（阴离子表面活性剂）

监测结果及时、完整在国家、省厅网站公布。

3、废气自行监测开展情况

我公司采取废气自行监测（废气在线分析仪）及委托监测的方式。

每小时监测项目（锅炉废气在线）：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

每月监测项目：非甲烷总烃（工艺废气）、硫化氢（废水处理有机废气收集处理装置排气筒）

每季度监测项目（企业边界任何1小时大气污染物平均浓度）：非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度

每半年监测项目（工艺废气）：苯、丙酮、酚类、二甲苯

每年监测项目（企业边界任何1小时大气污染物平均浓度）：苯并（a）芘

4、厂界噪声自行监测情况

我公司委托有资质的单位进行噪声监测工作，采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:厂界东、南、西、北8个点，监测结果在国家、省厅网站公布。

三、存在问题

企业自行监测数据上报国家及省厅平台全部采用手工录入（国家与省厅重复录入），录入过程繁琐给企业增加较大工作量。

中国蓝星哈尔滨石化有限公司

2018年1月6日