西林钢铁集团阿城钢铁有限公司

自行监测方案

2013年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（实行）》（环发【2013】81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2014年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

- 公司基本情况

1.1基础信息

| 企业名称 | 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 哈尔滨市阿城区北环路2号 |
| 法人代表 | 冯朝兴 |
| 联系人 | 王丽娟 | 联系方式 | 15945945599 |
| 所属行业 | 钢铁行业 | 生产周期 | 350天 |
| 自行监测开展方式 | 全天自动在线监测 |
| 自动监控设施数量 | 废气：一 套 |
| 自动监测设备名称 | 废气污染源自动监控系统 |
|  | CMES烟气在线监测仪 |
| 自动委托运行单位名称 | 哈尔滨森淼环保实业发展有限公司 |

1.2 委托监测机构:阿城环保局

1.3地理位置

1.4生产工艺及产排污情况

1.4.1主要设备和产品

阿钢主要装备有：1260m3高炉，180m2烧结机，120t转炉，65t超高功率直流电弧炉，120tLF炉，五机五流小方坯连铸机，四机四流异型坯连铸机，大、中、小型材生产线，10000m3/h和 20000m3/h制氧站，煤气储柜，总降变电所，污水处理站，企业铁路编组站等，装备水平国内先进，省内领先。

阿钢主要原料为精矿粉，通过炼铁、炼钢、轧钢工艺生产，主要产品为矿用钢材、型材、铁路器材、造船用钢材、优特钢坯5大系列均获得国家冶金实物质量金杯奖和冶金卓越产品称号，年生产能力200万吨。主导产品矿用钢材产销量位居国内首位，占全国市场份额的33%以上。

1.4.2生产工艺及污染物处理工艺流程图

2  自行监测内容

2.1大气污染物排放监测

2.1.1监测点位

主要监测点位为烧结机头、烧结机尾、高炉和电炉。厂区内分布图简示如下：

2.1.2监测指标

| 排放口名称 | 监测指标 |
| --- | --- |
| 烧结机头 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |
| 烧结机尾 | 颗粒物 |
| 高炉出铁场（炼铁） | 颗粒物 |
| 电炉（炼钢） | 颗粒物 |

2.1.3监测频次

2.1.3.1自动监测频次

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全天连续监测。

2.1.3.2 手工监测频次

二氧化硫、氮氧化物，每周开展监测一次；颗粒物，每月监测一次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

| 排放口名称 | 监测指标 | 标准限值mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机头 | 颗粒物 | 80 | GB286623-2012《钢铁烧结、球团炼铁工业大气污染物排放标准》 |
|  | 二氧化硫 | 600 |  |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） | 500 |  |
| 烧结机尾 | 颗粒物 | 50 |  |
| 高炉出铁场（炼铁） | 颗粒物 | 50 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 |
| 电炉（炼钢） | 颗粒物 | 50 | GB28663-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》 |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

2.2 水污染物排放监测

我公司通过中水回用工程、净/浊水循环系统及引用城市污水处理厂中水已实现污水零排放目标。

2.3 厂界噪声监测                                                   执行标准《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)三级标准，昼65dB,夜55dB。

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：哈尔滨市环保网（http://218.10.227.2/hbj/login.action）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

注：“”位置为监测点位置。

轧钢

电

炉

能源管控中心

转

炉

办公楼

炼钢办公楼

烧结

机头

烧结机尾

高

炉

北

原

料

进

厂

防风抑尘网及喷雾抑尘设备

烧结机焙烧

烧结机头电除尘器

烘

干

烧结机尾电除尘器

高炉矿槽

竖

炉

造球室

配料室

原料场

原料库

熔

剂

一次

混合

二次

混合

高炉冶炼

转炉

精炼炉

熔剂布袋除尘器

粉尘

封闭库房

连

铸

钢坯

布袋除尘器

粉尘

生

球

球

团

矿

烧结矿

铁

水

一次

除尘器

二次

除尘器

散状料

布袋

除尘器

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

扬尘

粉尘

粉尘

矿槽布袋

除尘器

粉尘

出铁厂布袋除尘器

粉尘

轧机

矫直机

包装

外销

电炉/精炼炉

电炉布袋

除尘器