黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司

2017年自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司

法人代表：张明

所属行业：工业

地理位置：见附图1.

生产周期：全年

联系方式：0469-5860544  18345852111

委托检测机构：无

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：泵房、沉淀池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥浓缩间、鼓风机房。

生产工艺：AO

主要原材料及产品：生活污水、化学需氧量、氨氮

工艺流程：见附图2

排放口名称：总排口

标示牌：建筑物池壁及墙壁

自动检测设备及名称：进水COD自动监测设备、进水氨氮自动监测设备，出水COD自动监测设备、出水氨氮自动监测设备。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测（无）

1、监测点位

2、监测指标

3、监测频次

3.1自动监测

COD、氨氮。

3.2 手工监测

COD、氨氮。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值（具体执行的标准内容），国家一级B标准。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位（见附图3）。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮。

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测化学需氧量、氨氮。

3.2手工监测

总排口1个点位COD、氨氮每日检测。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值（具体执行的标准内容）。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（见附图3）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布（http://1.189.191.146:8000/）及对外网站、报纸、广播、电视等。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年12月底前公布上年度自行监测年度报告。

附图1：

附图2：

污泥回流

混合液回流

附图3：

# Text boxes

平流沉砂池

细格栅

提升泵

粗细格栅

原水

缺氧池

好氧池

沉淀池

紫外消毒

达标排放