黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥公司2017年度自行监测年度报告

2017年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我分公司编制了污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2018年更好的开展自行监测工作，现予以公布黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥公司2017年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥公司于2016年制定了《企业自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，并及时登录《黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息公开系统》填报企业相关信息，全年自行监测方案无调整变化情况。

2016年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2017年监测方案未做调整。

二、全年自行监测情况

2017年1月1日起，开展自行监测，自行监测224天，自行监测工作分自动和手动相结合的方式开展，运行维护第三方单位为哈尔滨先锋环保设备制造有限公司 。

大气排放监测点在45米烟囱15米的监测平台，主要监测指标是颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

（一）其中颗粒物（烟尘）监测次数32次，达标次数32次，无超标情况，平均排放浓度在26.48mg/ m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014（GB13271-2014≤80 mg/ m3）。

（二）二氧化硫监测次数32次，达标次数32次，无超标情况，平均排放浓度在 183 mg/m3,符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014（GB13271-2014≤400 mg/ m3）。

（三）氮氧化物监测次数32次，达标次数32次，无超标情况，平均排放浓度在243mg/ m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014（GB13271-2014≤400 mg/ m3）。

（六）厂界噪音采用手动进行监测，监测次数每季1次，共3次，达标次数3次，无超标情况，东、西、南、北厂界噪音昼间监测最大值分别为：55.3、55.9、54.5dB(A)。夜间监测最大值分别为：48.1、48.0、47.0dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准中昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A)。

黑龙江清河泉米业有限责任公司吉祥公司

2017年12月28日