年萝北兴汇热点有限公司宝泉岭分公司企业污染源自行监测方案

一、企业概况及监测能力简介

（一）企业概况

基本情况――萝北兴汇热电有限公司宝泉岭分公司，位于宝泉岭二九0路中段南侧。总占地面积124007.4平方米，其中主厂房占地3300平方米，附属厂房建筑面积774.3平方米。总投资8000万元，其中环保项目投资 600万元。我公司于2003年4月奠基动工有杭州汽轮机生产的C6-3.4/0.98抽凝式6000KW汽轮机组一台套，杭州发电机设备厂生产的QF-Z6-2型6000WK汽轮发电机组一台。哈尔滨工业锅炉厂生产的DZL-35/3.82-450℃的35吨锅炉2台套同年10月经过验收并生产。其中附属设备有高.低压开关柜，动力配电箱，仪表盘54面，各种水泵.油泵.加药泵.盐泵30台套。引风机.送风机8台，除氧器软化等水处理装置12台套，输煤除渣除尘设备12台套设置防火梯消防栓消防泵灭火器材等60多台套。由于供热面积增加于2009年新增杭州汽轮机厂生产的背压式6000WK汽轮机组一台和哈尔滨工业锅炉厂生产的DZL-35/3.82-450℃的35吨锅炉2台套

- 主要污染物产生、处理描述情况

萝北兴汇热点有限公司宝泉岭分公司产生的主要污染物来源于锅炉排放的延期，烟气中的主要污染物是烟尘、SO2、NOX。

宝泉岭兴汇热点有限公司采用的除尘、脱硫脱硝设备是通达公司的设备。他们的原理是立足于烟气于水液充分接触混合、搅拌等有效机制，在采用湿法来完成除尘、脱硫、脱硝三项功能。按照热烟气抬升的客观规律，采用由下向上立体叠落组合方式，来实现三项主要污染物的达标排放。

三、自行监测条件及组织情况

兴汇热电有限公司宝泉岭分公司根据《黑环[2010]129号》文件精神，于2010年4月30日和5月4日，安装了一套CEMS烟气连续在线监测系统。烟气连续在线监测系统由电热工车间人员进行日常的巡视和记录，发现问题后由哈尔滨先锋环保有限公司进行维护和处理故障，监测人员每天对设备进行一次巡视和检查设备运行情况，做好日常数据记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员来处理。

兴汇热电有限公司宝泉岭分公司高度重视环保设施的运行情况，已制定CEMS管理规定、维护记录、数据异常报告及说明和运行台账等。

- 监测内容

- 监测点位

宝泉岭兴汇热电厂的监测点位位于烟筒，距离地面20米处。

- 监测项目

宝泉岭兴汇热电厂的监测项目是是烟气的烟尘、SO2和NOX三种污染物。

- 监测频次

废气在线自动监测分析方法和仪器详见下图：

- 执行标准

按照环评报告书，兴汇宝泉岭热电厂废气排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）标准

|  | 烟尘 | SO2 | NOx | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现执行 | 200 mg/m3 | 200 mg/m3 | 200mg/m3 | GB13223-2003 |

- 监测质量控制

兴汇宝泉岭热电厂设置一名副总经理负责环保工作，下设企管部配备2人，专门负责环保具体工作，车间配备有专（兼）职环保员。制定有环境保护管理制度，各岗位环保职责以及烟尘排放月考核制度，实行环保工作优劣奖罚。

在线监测设备在施工、安装过程中，公司就指定专人员，负责该设备的日常检查与维护。按规定进行巡视、检查、维修维护，要求有巡检和检修记录。使设备保持良好的运行状态，力争及时发现问题，及时沟通联系，及时排除故障，以便随时监测烟气排放情况，及时准确地进行数据传输。三江热电公司具有两名以上持有环境保护部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护。

- 监测结果公开时限

- 公开方式

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在垦区环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

- 公开时限

兴汇宝泉岭热电厂采用的是自动监测，公布的数据采用的是CEMS报表中的小时平均值。