国家重点监控企业自行监测方案

黑龙江福康生物科技股份有限公司

黑龙江福康生物科技有股份限公司自行监测方案

一、企业基本情况

黑龙江福康生物科技有限公司位于黑龙江省密山市兴凯镇八五一一农场场部，同完达山乳业集团八五一一分公司共用一个厂区，建在厂区东北角。公司地理坐标经度132º56ˊ23"纬度46º02ˊ58"，本公司是一家生产牛初乳保健食品及生产电力和热能为主的企业，其中福康公司热电厂主营业务为供热、发电，现有35t/h锅炉一台，20t/h锅炉两台，1.5MW抽背式汽轮发电机组一台。公司主要供应各企业单位生产用汽和八五一一农场冬季采暖用汽。年耗煤量40000吨，供热面积40万平方米。

二、主要污染物产生、处理情况概述

（一）企业主要污染物产生、处理处置及排放管理情况

1、工业废水

公司废水主要为锅炉水排污、废水、水处理废水、冷却水排污、冲洗地面水等。

2、工业废气

生产过程中产生的废气，主要为锅炉燃烧产生的烟气，排放的主要污染物是烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。

3、工业噪声

生产过程中产生的工业噪声。

（二）环境保护措施

废水治理设施

锅炉水排污、冷却水排污、冲洗地面水等废水均属净排水，水处理废水需要经过中和处理后在外排。以上废水直接通过下水管路排入完达山集团八五一一分公司的污水处理厂，污水处理厂进一步处理后在排入农场下水管网，经偏脸河最终排入裴德河。

废气治理设施

废气污染治理设施现正在将原有的干湿两级除尘器改为布袋除尘器。经除尘器处理后的烟尘排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中规定的限值要求，其林格曼黑度和烟气排放温度符合国家标准，最后通过烟囱排入大气。

工业噪音治理措施

通过采取独立的工作间配备隔音罩、加装吸声材料、安装消音器等措施，进行降低噪音。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准限值要求。

三、企业自行监测条件及组织情况

在线监测系统，是我公司通过同哈尔滨先锋环保设备制造有限公司合作，安装的一套CEMS1000型烟气排放连续监测系统。通过该系统可以里连续监测SO2、NOX、O2、烟尘浓度、 烟气温度、 压力、 流速、 湿度等多项相关参数，并统计排放率、 排放总量等，从而对数据进行有效管理。该系统安装于烟囱上。

我公司作为国家重点监控企业，根据企业自身情况，制定企业自行监测方案。

四、监测内容

1、监测点位：

1）废气监测点位：

热电厂锅炉房烟囱

2）噪声监测点位：

沿公司厂界分布10个监测点.

2、监测项目

废气监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。林格曼黑度

噪声监测项目：厂界噪声。

3、监测频次

自动监测的，烟尘、二氧化硫、氮氧化物24小时连续监测。 厂界噪声每季度一次监测。林格曼黑度季度一次监测。

4、监测分析方法

4.1自动废气监测分析方法和仪器见下表：

| 监测项目 | 监测频次 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 24小时自动监测 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 |
| 氮氧化物(NOX) | 24小时自动监测 |  |
| 烟尘 | 24小时自动监测 |  |

4.2噪声监测：

| 监测项目 | 监测频次 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 季度 | 声级计 |

五、执行标准

废气执行标准为：

执行《锅炉大气污染物排放标准》。GB13271-2014

噪声排放执行标准：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中3类标准。

林格曼黑度执行标准

烟气黑度执行标准按照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，指标为≤1.0级，监测频次为每季度监测一次。

七、信息公开

我公司将按照政府环保管理部门要求时间，在农垦总局环保部门统一建立的公布平台上进行上传公开自行监测信息。

黑龙江福康生物科技股份有限公司

2017-7-3