黑龙江福康生物科技有限公司

2017年度废气污染源自动监控设备

年度报告

垦区环境监察支队：

我公司根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》的要求，开展企业自动监控设施自检工作，现将本年度工作报告如下：

一、企业生产及设施运行情况

本年度企业正常生产，全年生产360天，企业自行监测天数为360天。

冬季锅炉正常运行，夏天经常发生生产用户不用蒸汽的情况，锅炉只能压火停炉，等生产用户需要使用蒸汽时再启炉运行。

通过有序、规范的日常管理工作，废气污染源自动监控设备的正常投运时间达到我公司生产时间的99.6%以上，设施运转连续、稳定、正常。

二、自行监测情况

我公司按照环境监测工作需要和上级环保部门要求，购置安装了CEMS1000型烟气排放连续监测系统，设备能够实现废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物全部实行小时均值实时监测发布。监测系统和设备由具有相应资质的单位进行运营维护的技术支持。

该套自动监控设备已于2014年12月30日通过了黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局的验收。该设备由公司车间人员进行日常的巡视、检查和记录，发现问题及时处理，对于难度大技术性较强的问题由先锋环保有限公司进行维护和处理。巡检人员每天对设备进行巡视和检查，并做好记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员处理。

公司高度重视环保设施的运行情况，已制定相关的管理规定、维护记录、数据异常报告等。

企业自行监测指标包括：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

监测点包括：烟囱排放口点位，。

监测方式：烟尘、二氧化硫、氮氧化物自行监测。

全年监测的各种指标全部达标，无超标情况发生。所有监测数据按自行监测方案要求，全部进行了适时发布。