哈尔滨鑫玛集团香坊热电有限公司

2017年脱硫脱硝除尘年度报告

鑫玛集团香坊热电有限公司2017年，脱硫脱硝工艺和布袋除尘装置正常运行，圆满完成了全年的环保各项指标，达到了国家要求的排放标准。

鑫玛香坊有限公司位于香福路以西、红星街以南、金山路以东、香明街以北合围区域。现有2台116MW循环流化床热水锅炉。一台1×75t/h循环硫化床锅炉。

2台116MW循环流化床热水锅炉，锅炉采用布袋除尘器除尘，除尘效率≥99.9%，炉内喷钙脱硫方式、SNCR脱硝工艺。

总量控制指标表

| 污染物名称 | 排放量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 63.97 | t/a | 环评批复 |
| SO2 | 93.37 | t/a | 环评批复 |
| NOx | 360.05 | t/a | 环评批复 |

1台1×75t/h循环硫化床锅炉，锅炉采用静电+布袋除尘器，除尘效率≥99.9%，炉内喷钙脱硫方式，SNCR脱硝工艺。

总量控制指标表

| 污染物名称 | 排放量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 7.18 | t/a | 环评批复 |
| SO2 | 36.72 | t/a | 环评批复 |
| NOx | 35.75 | t/a | 环评批复 |

废气验收监测标准限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | SO2 | mg/m3 | 100 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 30 |  |
|  | NOx | mg/m3 | 100 |  |

2017年鑫玛香坊热电有限公司使用尿素785吨，石灰石用量9816吨，环保全年总量指标都在正常范围内。