黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 蔡金峰 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 | / |
| 3.组织机构代码 | 79051931-6 |
| 4.社会信用代码 | 91233003790519316A |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 农垦总局 地区(市、州、盟) 牡丹江分局 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 238000 地区(市、州、盟) 牡丹江分局 县(区、市、旗) 0 乡(镇) 管理局工业园区 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 131°53′51.62″ / 45°38′49.35″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 0467-5060186 联系人： 吉士忠 传真号码： 5060180 邮政编码： 158308 |
| 9.登记注册类型 | 私营独资企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 火力发电 行业代码： 4411 |
| 13.建成投产时间 | 2008-08 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 乌苏里江流域 流域代码： AG |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0006 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0006 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0006 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0006 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 烟气在线监测装置 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0006 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 代替GB 7479-87 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪音1 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50mg/L | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 噪音3 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 噪音4 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 噪音2 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 烟气在线监测装置 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |