2017大唐双鸭山热电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

大唐双鸭山热电有限公司属于国控废气企业，2017年发电量179754万千瓦时，供热量4184620吉焦，生产303天，季节性停产检修62天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司脱硫设备的烟气排放连续监测系统共由4套CEMS控制系统组成，分别测量1、2号机组脱硫前后CEMS系统参数，主要包括SO2、NOX、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、湿度等。CEMS系统就地取样平台分别位于1、2号机组原烟气挡板门后及1、2号机组脱硫旁路挡板门后。各机组CEMS系统控制柜集中布置于1、2号CEMS小间内。结合公司超低排放改造，烟气在线监测系统采用北京中电兴业技术开发有限公司生产的CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统，该系统由：烟尘浓度监测子系统、气态污染物（SO2、NOx、O2）监测子系统、烟气排放参数（烟气温度、流量和含氧量、压力、湿度）监测子系统和系统控制及数据采集子系统（DAS）所组成。通过采样测定烟气中上述监测项目的实时数据，并能集中采集、处理、存储和输出。监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

2、水污染物排放监测

根据环评批复、验收及排污许可证要求，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，达到废水零排放，因此无水质污染物。

- 厂界噪声自行监测情况

我公司噪声监测点在厂界外各方向设置，共设4个监测点每季度监测1次。具体位置如下图。

△3 储煤场 锅炉厂房 △2 办公楼 △4 △1

监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

无

大唐双鸭山热电有限公司

2018.1.18