2018年柴河林海纸业有限公司

废水处理自行监测方案

- 企业概况及监测能力简介

（一）企业概况

海林市柴河林海纸业有限公司位于黑龙江省海林市柴河镇，距牡丹江市25km，是民营小型造纸企业，主要产品是高强瓦楞原纸。2002年开业，年产3万吨高强瓦楞线于2009年通过环评。

法人代表孙海林，生产周期为年连续生产，联系方式：手机13704603898。委托监测机构名称：黑龙江省普尼测试科技有限公司。

海林市柴河林海纸业有限公司造纸废水处理工程建设规模为：日处理水量为10000m3。生产废水和生活废水到废水处理场进行统一处理。总排放口数量1个。

废水处理技术采用国内外比较先进成熟的“高效浅层气浮+絮凝反应沉淀池+活性污泥氧化法+深度气浮法”处理造纸废水，其中未经深度处理的约77%直接回用生产，23%再经气浮深度处理的水再回用生产或达标排放。深度处理的出水达到国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的限制要求。废水处理工艺设备流程技术先进、经济合理，可以保证处理后出水达标排放及回用。

表-1  企业基本情况

| 1.法定代表人 | 孙海林 |
| --- | --- |
| 2.组织机构代码 社会信用代码 | - 91231083736900458P |
| 3.详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 牡丹江市 地区(市、州、盟) 海林市县(区、市、旗) 柴河镇 乡(镇) 黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇铁东路2号街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 129°40′50″ / 44°45′0″ |
| 5.联系方式 | 电话号码： 18845316366 联系人： 孙文超 传真号码： 0453-7528590 邮政编码： 157131 |
| 6.登记注册类型 | 内资企业（按企业登记注册类型填相应代码 ） |
| 8企业规模 | 1 大型 2 中型 √3 小型 4 微型 |
| 8.行业类别 | 行业名称： 机制纸及纸板制造 行业代码： 2221 |
| 9.开业时间 | 2002-03 |
| 10.所在流域 | 流域名称： 牡丹江流域 流域代码： AFI14000000 |
| 11.排水去向类型 | 排水去向类型： 厂内生产回用 排水去向代码： K其它 |
| 12.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称：厂内污水处理厂 排入的污水厂处理代码：91231083736900458P |
| 13.受纳水体 | 受纳水体名称： 牡丹江 受纳水体代码： AFI14000000 |
| 机制纸及纸板制造行业企业信息 |
| 14.企业类型 | 有限责任公司 |
| 15.原辅材料 | 废纸箱 |
| 16.生产工艺 | 废纸→碎浆→除砂→粗筛选→除砂→精筛选→纸板机→成品 |
| 17.产品类型及设计产能 | 年产70000吨 |
| 18.污水处理工艺 | 格栅→斜网→斜板沉淀池→气浮机→活性污泥生化→气浮→出水 |
| 19.是否有碱回收工艺 | 无 |
| 20.漂白工艺 | 无 |
| 21.是否有废纸脱墨工艺 | 无 |
| 22.是否有锅炉（碱回收炉除外），台数 | 有1台 |
| 23.是否有石灰窑 | 无 |

（二）监测能力

自行监测手段为手工；开展方式为委托。监测的八个项目均是手工监测；COD、PH、 NH3-N、BOD、SS、色度、总P、总N项目是委托监测。其中COD、PH项目公司内部有监测能力，测定做为参考。

二、监测内容

（一）监测点位及监测项目设置

1、废水污染物监测点位及监测项目设置

我公司共有1个废水污染物排放口，在排放口处设置1个监测点位，具体情况见表2。

表-2   废水监测方案     单位：mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 8 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 代替GB 7479-87 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 80 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89 |
| 废水监测点1 | pH值 | 6-9 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 30 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 20 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |

三、委托监测

由于我公司没有NH3-N、总P、总N、色度、BOD、SS等项目的监测资质与设备，每季环境监测工作委托黑龙江省普尼测试科技有限公司进行监测。

五、质量控制和质量保证

（1）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（2）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（3）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行进行。

六、自行监测结果公布

1、对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台

2、公布内容：

企业名称、排放口及监测点位、监测时间、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。

3、公布时限：

①手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布。

海林市柴河林海纸业有限公司

2018年1月1日