2017年华能大庆热电有限公司

自行监测情况年度报告

批准：赵庆春

审核：刘仁龙

编制：鲍淑利

2018年1月3日

一、基本情况

华能大庆热电有限公司属于国控废气企业，2017年发电量282119.28万千瓦时，供热量4240835 吉焦，生产365天，全年连续生产。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

监测点位：分别安装在吸收塔入口和出口水平烟道中间位置处，共4点位。

监测指标：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量、氧量、温度。

监测频次：（自动监测）：#1、#2炉各2个点位。二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量、氧量、温度全天24小时实时连续监测。在线监测设备的监测数据与省、市环保部门联网，并且省环境监察局每季度进行一次比对监测。稳定运行，获得监测数据500000个左右，每小时一次监测数据实时在省厅及全国污染源监测信息管理与共享平台网站公布，公布率100%。

按火电行业排污许可自行监测要求每季度委托第三方开展了脱硫废水总铅、总汞、总镉、总砷、厂界颗粒物、氨罐区周边氨、1、2机组汞及其化合物、烟气黑度的监测，并在全国污染源监测信息管理与共享平台网站公布。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，自行采用手工方式开展日常监测，每季度一次，在厂界外各方向设置，共设5个监测点（#1冷却水塔、#2冷却水塔、厂区南大门附近、厂区北大门附近、厂区东侧围墙氨区）。

获得监测数据20个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。