# 佳木斯东兴煤化工有限公司

# 自行监测方案

# 二O一八年十二月二十六日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：佳木斯东兴煤化工有限公司

企业法人：佟振茂

企业代码：79053268_4

所属行业：炼焦

地理位置（附位置图）：黑龙江省佳木斯市东风区松兴路中段

中心经度130º24ˊ16"   中心纬度46º46ˊ51"

生产周期：连续

环保机构负责人：刘伟

企业自测联系人：刘伟

联系方式：0454-7781531

委托监测机构名称等。本企业无委托

（二）生产工艺及产排污情况

公司主要生产工艺为：入厂原料煤经过配煤、粉碎后进入煤塔，再经捣固后用推焦装煤车送入焦炉炭化室内通过高温干馏转化为焦炭。结焦的同时产出荒煤气，荒煤气经过鼓冷工段、脱硫工段、硫铵工段、粗苯工段净化后进入煤气柜，再通过煤气压缩机送往用户使用。焦炉装煤、出焦过程中产生的烟气由焦炉地面除尘站处理后经20米高烟囱排放。

主要原料：洗精煤

主要产品：冶金焦、煤焦油、粗苯、硫酸铵。

焦化生产工艺流程（附工艺流程图）。

废气处理设施名称：焦炉地面除尘站。

废气处理工艺流程（附工艺流程图）

废气排放口名称及编号：焦炉地面除尘站烟囱DA009

废气排放口位置：焦炉地面除尘站风机房西侧。

中心经度130º25ˊ56.5"

中心纬度46º47ˊ14.82"

在线监测设备名称及型号：YX-CEMS在线自动监测仪（监测因子

包括SO2、NOX、O2、烟尘、温度、流量）

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

焦炉地面除尘站排放烟囱烟道平稳处，设1个点位。（见图1）

2、监测指标

SO2、NOX、烟尘。

3、监测频次

SO2、NOX采取在线自动连续监测。烟尘采取每月手动监测一次。

4、执行排放标准及其限值

我公司焦化生产过程中产生的烟气污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放排放标准》(GB16171-2012)。焦炉地面除尘站出口废气排放执行以下限值要求。（见表1）

| 项 目 | 排 放 限 值(mg/m3) |
| --- | --- |
| SO2 | 50（推焦） 100（装煤） |
| NOX | 500 |
| 烟尘 | 50 |

5、监测方法和仪器（见表2）

| 检测项目 | SO2 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | DIAS-3100 | YX-CEMS- 02-134 | DIAS-3200 | YX-CEMS | YX-CEMS-02-134 | / |  |
| 集成商 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 |
| 方法原理 | NDIR | NDIR | 氧化镐 | 皮托管差压法 | 热电阻 | / |  |
| 测定量程 | 0－2500 ppm | 0-1000 ppm | 0-25％ | 0-40m/s | 0-300 | / |  |
| 运营单位 | 哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

佳木斯东兴煤化工有限公司位于佳木斯市东郊，工程占地属于佳木斯市工业发展用地，佳木斯市东郊距主城区2.2公里，北距模范村约1.8公里，东南距长兴村约1.2公里，南距原海绵钛工业预留地约0.4公里，西南距佳木斯东站在厂区西南距厂区约为0.2公里。环境噪声敏感点主要为北面模范村，东南面长兴村约1.2公里，西面距佳木斯东站。从厂区平面布置图看出，厂区内南部主要布置为办公生活区和中央变电所，对厂界外不产生噪声影响，主要噪声源处在东、西、北三个方位。因此。监测点位设置如下：（见表3）

| 监测点位 | 与厂界距离（m） |
| --- | --- |
| 1号 | 厂址东面1.0 |
| 2号 | 厂址西面1.0 |
| 3号 | 厂址北面1.0 |

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外3个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中二类标准限值要求，即昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）

5、监测方法和仪器

配置噪声监测仪，按监测周期自行监测。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）监测按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）根据环境管理部门要求，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：佳木斯环保公众网和佳木斯东兴煤化工有限公司网站，以及黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

废气自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

烟尘、噪声手工监测结果分析完成后于当日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

废气监测点