宾县宏达热电有限公司2018年度

自行监测年度报告

宾县宏达热电有限公司

2019年1月

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，现予以公布宾县宏达热电有限公司2017年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

监测方案的调整变化情况。

我公司于2018年1月1日制定了《企业自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，并及时登录上报《全国重点污染源检测数据域管理》填报相关信息，全年自行监测方案无调整变化情况。

二、全年自行监测情况

全年生产183天、烟气在线监测天数185天，手工监测废水每月/1次，共计：7次、废气监测（手工）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、黑度、汞及其化合物每月/1次，共计7次，无组织废气每月/1次，粉尘共计7次。严格按照自行监测方案进行监测。

自行监测工作分自动和手动相结合的方式开展。自动监测是数据是采用CEMS的每小时均值数据，其中全年设备运转率100% ，数据传输率100% 。运行维护第三方单位为哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司。

手工监测委托黑龙江华洲检测有限公司，每月进行手工监测，

大气排放监测点在120米的烟囱1/3处，主要监测指标是烟尘、氮氧化物、二氧化硫、黑度、汞及其化合物。

（一）其中烟尘监测次数7次（每月一次），达标次数7次，无超标情况，平均排放浓度在12.5mg/ m3，符合《大气污染排放标准》（GB13223-2011≤30 mg/ m3）。

（二）二氧化硫监测次数7次（每月一次），达标次数7次，无超标情况，平均排放浓度在 45 mg/ m3符合（《大气污染排放标准》（GB13223-2011）≤100 mg/ m3。

（三）氮氧化物监测次数7次（每月一次），达标次数7次，无超标情况，平均排放浓度在37mg/ m3， 符合（《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）标准≤100mg/ m3。

（四）厂界噪音采用手动进行监测，监测次数2次，达标次数2次，无超标情况，厂界噪音昼间：52 dB(A)。夜间：48 dB(A)符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)。

（五）烟气在线监测传输100%，数据传输稳定，在线监测已于2014年7月验收完毕并与省市环保部门联网。

三、全年主要污染物排放情况

全年废气污染物排放量。

全年电袋除尘投运率与效率分别为100%，99.8%。烟尘全年排放量2.26吨。全年脱硫设施平均投运率与脱硫效率分别为100%，全年二氧化硫排放12.12吨，氮氧化物设施平均投运率与脱硝效率分别为100%，排放13.91吨。

四、固体废弃物基本情况

全年固体废弃物粉煤灰产生25272.74吨，炉渣5928.17吨。粉煤灰由哈尔滨双来节能建材有限公司进行综合利用，炉渣由宾县居仁宏兴砖厂进行综合利用，综合利用率100%。实验室废液共产生0.025吨，委托哈尔滨国环医疗固体废物处置中心进行处置。

宾县宏达热电有限公司

2019年1月3日