九三管理局局直生活污水处理厂自行监测方案

九三管理局局直生活污水处理厂坐落于九三局直南环路西侧，主要收集和处理九三局直城区的生活污水。厂区占地 1.2公顷，采用改良A2/O处理工艺。2012年10月建成并投入运行，设计日处理污水5000m3,其中预处理设施已达到1万m3。污水经处理达到国家一级B 排放标准后排入老莱河，为加强九三管理局局直生活污水处理厂运行和排放情况，方便社会各界的监督， 特制定了污水处理厂的自行监测方案。

一、主要污染物和特征污染物种类

污水厂目前主要污染物指标有：COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH。

二、监测方式

出口手工监测

三、监测点位及位置

污水处理厂废水出口。 紫外线消毒间（工艺末端排放口）。

四、 监测方法

COD 测定采用重铬酸钾消解法；氨氮测定采用纳氏试剂比色法；pH 值采用玻璃电极法；悬浮物采用重量法；总磷测定采用过硫酸钾消解法；总氮采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法 ；色度采用稀释倍数法；BOD采用五日生化培养法。

五、 监测频率

1.手工监测取 24h 混合样每天监测一次，监测项目包括：COD、氨氮。

2. 手工监测取样每月监测一次，监测项目包括：BOD、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH。

六、 监测指标、执行标准及其限值

指标包括：COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH。

# 执行标准：城镇污水处理厂污染物排放标准(GB

# 18918—2002 )中一级B标准

限值：

表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 B标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 60 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 20 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 20 |
| 4 | 总氮（以N计） | 20 |
| 5 | 氨氮（以N计） | 8（15） |
| 6 | 总磷（以N计）06年1月1日起建设的 | 1 |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 8 | PH值 | 6-9 |

注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。

②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

七、 厂界噪声每季度开展一次监测。

八、 监测质量保证措施手工监测

（一）建立质量控制管理体系，完善组织领导机构是质控的基础。建立质量控制体系是体系存在的基础和依据，是规范实验室分析测试工作和人员行为达到质量目标的依据，做到任务明确，职责分明，落实到每个人身上，同时需要各有关部门的协作配合。

（二）提高人员素质持证上岗，人员素质是控制的保证。一个实验室的水平高低优劣，很大程度上取决于人员素质与水平，特别是对关键人员资格条件的规定尤为重要，现污水处理厂有两名化验员。一是搞好人员资格考核认证，提高工作人员素质，保证体系的有效运作。确保其承担的监测项目是具有资格的人员承担；二是要采取有效措施，保证人员都能适时接受知识更新和技能提高培训，以适应监测工作的需要和要求；三是安排调度好其工作岗位和明确职责，发挥其积极性、创造性和聪明才智，不断提高水质监测工作效能和质量。

（三）重视监测工作的基础环节

水质监测工作是人员、仪器设备协调工作的，质量控制环节也涉及到监测的各个步骤，包括样品布点、样品采集保存、标液配置和标定、空白试验、标准曲线的制定、天平的检验、分析仪器的检定、玻璃量器的校验、试剂检查等。做好基础工作，有利于保证监测数据的准确性，从而为综合分析评价提高良好的基础。

1. 确保实验室操作环境满足要求：实验室满足相关法律法规和技术规范或标准的要求，同时还应满足对工作人员的健康安全防护、对环境的安全保护等需要。所以实验室应采取合理有效措 施，保证实验室的设施、测试场所以及能源、采光、保温、通风等方面满足监测工作的实际要求，保证环境条件不对监测结果的有效性、测量准确度、稳定性及操作产生不利影响。确保监测结果的有效性和可靠性。同时还应该加强实验室的内部管理，保持实验室环境卫生、清洁、整齐、布局合理，为工作人员提供一个优美舒适的工作环境。

2. 确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求 ，仪器设备是保证水质监测工作开展的必要手段。水质监测要采取措施，保证所有仪器设备均处于受控状态，保证其正确操作使用和维护保养，是其始终处于良好的工作状态，保证其严格按照要求进行校准检定，以确保仪器设备量值准确可靠和进行溯源。量具或量器类器皿应根据不同材质所对应的性能，合理应用，使用时要及时清洁，妥善保存防止沾污。

3. 保证实验用水、试剂的纯度及效能 :实验用水是用于试剂配制、洗涤器皿和样品稀释定容等所使用的水。为了消除试剂盒器皿中所含的待测组分和操作过程沾污，通常以实验用水代替试样进行空白试验，然后从试样测定结果中扣除空白值来校正。特定项目用水应特殊处理，比如超纯水等。化学试剂在分析测试中应用广泛，试剂的品质至关重要，如质量不可靠，不能满足实验要求，或使用、或保管不当，会直接影响检测结果的准确性，造成浪费甚至危及人身安全，必须引起高度重视。

4. 保证监测方法选择正确：及时更新监测标准水质监测方法是实施水质监测工作的基本依据。在进行具体监测工作时，应使用统一和公认的方法和程序，一般情况下应以国家标准方法为首选方法；以确保监测全过程规范化操作，使监测结果的不确定度降到最低限，从而不断优化和提高水环境监测工作质量。在实际监测工作中还会遇到方法更新的问题，实验室应该及时收集新的国家标准、组织方法，培训人员新方法的使用，废弃旧标准，更好的提高监测质量。

（四）数据处理和综合评价质量保证

水质监测的一个重要特点就是通过从废水中抽取一定体积的水样，通过测定和数据分析，推断、评级所处环境所具有的水质特性。在样品测定中，误差总是存在，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据误差分析。

九、 评价标准

九三管理局生活污水处理厂处理后的水质达到《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

十、 手工监测承担单位

手工监测承担单位九三管理局局直生活污水处理厂自行承担

十一、 监测结果公开的网站网址

九三管理局局直生活污水处理厂现有监测结果公开的网址是：http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/login.aspx

十二、此方案2015年1月1月开始执行。

黑龙江省农垦九三管理局自来水管理处

二〇一五年一月一日