大庆石化公司

生活污水处理场

自行监测方案

2019年1月9日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

法人代表：康志军

所属行业：石油化工

地理位置：东经125°12′02″，北纬46°26′57″

生产周期：365天

联系方式：0459-6410473

委托监测机构：本单位

监测点位：

（二）基本情况

大庆石化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料，从事炼油、化肥、乙烯、塑料、液体化工、橡胶、腈纶生产，并具备工程技术服务、机械制造加工、生产技术服务、矿区综合服务能力的特大型石油化工联合企业。

所属生活污水处理场负责乙烯、卧里屯地区的商业区、住宅区的生活污水集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的要求后，合格水外排北二十里泡。

（三）污染治理设施及流程：

生活污水经粗、细格栅两次过滤后，去除污水中大部分的污染物，经调节池均质、均量后进入预处理池，然后进入气浮池，气浮池出水经转鼓格栅进二级为曝气生物滤池，污水最终流入集水池，在集水池经紫外光消毒达标排至北二十里泡。

（四）排放口名称、位置及标识牌、在线设备安装

生活污水外排口位于大庆市龙凤区兴化村西侧，公司在排放口设置了标识牌，在污水进出口均安装了COD、氨氮在线分析仪及流量计。

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点

生活污水排放口监测点设置在生活污水处理厂出口，共1个 。

2、监测项目

生活污水监测项目为化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

生活污水外排口：每日监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值。

生活污水外排口：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），COD小于60mg/l，氨氮小于15mg/l。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在生活污水厂界外东、西、南、北四个方向各设1个监测点，共设4个

2、监测项目

昼、夜等效声级

昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

3、监测频次

每半年1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

炼油厂区

化工厂区