黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王凯 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 91233001322939037U |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 农垦总局 地区(市、州、盟) 宝泉岭分局 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 238000 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 黑龙江鹤岗宝泉岭龙大街南东三路西 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 129°25′0″ / 46°23′0″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 蒋洪日 传真号码： 邮政编码： 154211 |
| 9.登记注册类型 | 内资企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 火力发电 行业代码： 4411 |
| 13.建成投产时间 | 2016-12 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-91 代替GB 5468-85 | 烟气监测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 烟气监测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其他 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其他 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 烟气监测 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氟化物 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 溶解性总固体 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 废水监测点1 | 挥发酚 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ 502-2009 代替GB 7491-87 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点1 | 硫化物 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 200-2005 |
| 废水监测点1 | 总磷（以P计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 石油类 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 总氮（以N计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |
| 废水监测点2 | 石油类 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点2 | 挥发酚 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法HJ 502-2009 代替GB 7491-87 |
| 废水监测点2 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 废水监测点2 | 五日生化需氧量 | 上限：300mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987 |
| 废水监测点2 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点2 | 总磷（以P计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 废水监测点2 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点2 | 溶解性总固体 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | / |
| 废水监测点2 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点2 | 氟化物 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 废水监测点2 | 硫化物 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 200-2005 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 烟气监测仪 |  |  |
| 烟气监测 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |