多多药业有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 董国明 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 91230800716614788A |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 农垦总局 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 238000 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 农垦总局佳南直属分局(黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号) 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 130°25′22.51″ / 46°46′59.56″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 传真号码： 邮政编码： 154007 |
| 9.登记注册类型 | 内资企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 化学药品原料药制造 行业代码： 2710 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限：2000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 氨 | 上限：4.9kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 硫化氢 | 上限：0.33kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 双锥真空干燥机 | 燃烧 | MF0032 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 离心机 | 溶剂使用 | MF0026 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 缩合罐 | 溶剂使用 | MF0011 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 离心机 | 溶剂使用 | MF0027 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 萃取罐 | 溶剂使用 | MF0023 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 精制罐 | 溶剂使用 | MF0029 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 缩合罐 | 溶剂使用 | MF0012 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 配料罐 | 溶剂使用 | MF0015 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 缩合罐 | 溶剂使用 | MF0010 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 热风循环烘箱 | 溶剂使用 | MF0031 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 结晶罐 | 溶剂使用 | MF0028 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 蒸馏釜 | 溶剂使用 | MF0004 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 活性炭过滤器 | 其他 | MF0059 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 过滤器 | 溶剂使用 | MF0024 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 反应釜 | 溶剂使用 | MF0005 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 干燥罐 | 溶剂使用 | MF0030 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 多介质过滤器 | 其他 | MF0057 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 过滤器 | 溶剂使用 | MF0025 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 格式反应釜 | 溶剂使用 | MF0008 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 萃取罐 | 溶剂使用 | MF0022 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |  |
| 磨粉机 | 其他 | MF0034 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 上限：150mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 磨粉机 | 其他 | MF0033 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 上限：150mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 氯化氢气体制备罐 | 溶剂使用 | MF0009 | 废气监测点4 | 氯化氢 | 上限：150mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |  |
| 污泥浓缩池 | 其他 | MF0039 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 污泥脱水机 | 其他 | MF0040 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 混凝沉淀池 | 其他 | MF0036 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 中间池 | 其他 | MF0044 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 调节池 | 其他 | MF0035 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |
| 气浮池 | 其他 | MF0038 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限：15mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：100mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 色度 | 上限：50倍 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9无量纲 下限：6无量纲 | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限：5.0mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限：30无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》 | 手工 | 1次/1半年 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 环评 | 手工 | 1次/1季度 | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 |
| 厂区南侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 环评 | 手工 | 1次/1季度 | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 |
| 厂区北侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 环评 | 手工 | 1次/1季度 | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 |
| 厂区西侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 环评 | 手工 | 1次/1季度 | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| PH计 |  |  |
| COD在线监测仪 |  |  |
| 氨氮在线检测仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站废气治理设施 | 污泥浓缩池 | 其他 | 光催化氧化 |  |
| 工艺含尘废气治理设施 | 磨粉机 | 其他 | 袋式除尘 |  |
| 工艺酸碱废气治理设施 | 氯化氢气体制备罐 | 其他 | 碱吸收 |  |
| 工艺有机废气治理设施 | 双锥真空干燥机 | 其他 | 冷凝,活性炭吸附再生 |  |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | D | 83 | 03 | 1292.93万元 |