自

行

监

测

方

案

黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

2019年1月10日

一、企业基本情况

黑龙江北大荒肉业有限公司成立于2004年9月15日，公司注册资本2.96亿元。2009年2月与双汇集团合资注册成立黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司（以下简称宝泉岭双汇），占地面积14.13万平方米，主要建设有年屠宰200万头生猪项目、肉制品加工年产9000吨。

二、主要工艺流程图

肉制品生产加工流程图

屠宰业生产加工流程图

污水处理工艺流程图

三、污染源及治理措施

（1）有组织废气：根据环保要求，本项目共计4个有组织排放口，其中2台10吨的燃煤锅炉废气分别经45m高排气筒排放，2台烟熏炉废气经15m高的排气筒排放,

（2）无组织废气：无组织废气主要由厂区生产车间恶臭、氨气和硫化氢。

（3）固废：主要为煤渣、生产车间产生的肠内胃容物、废包装物等，属于一般工业固废，收集后外售；生活垃圾定期清运；危险废物统一收集转移给第三方有资质的单位处置。

（4）废水：日常生产废水（设备清洗、地面冲洗、产品冲洗等）、生活废水经厂区内自建的污水处理站处理后，废水符合GB13457-1992《肉类加工工业水污染物排放标准》表3（畜类屠宰加工）二级后，排入梧桐河

（5）噪声：主要由生产设备产生，通过基础减震和厂房隔音来降低噪声排放。

四、评价标准

## 4.1标准限值

4.1.1  废气

表4-1        废气排放标准

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm³） | 速率限值(kg/h) |
| 1 | 01 | 1#烟熏炉排气口 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB 41/1066—2015 | 30mg/Nm3 | / |
| 2 | 02 | 2#烟熏炉排气口 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB 41/1066—2015 | 30mg/Nm3 | / |
| 3 | 03 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 400mg/Nm3 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 400mg/Nm3 | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 80mg/Nm3 | / |

4.2.2废水：执行GB13457-1992《肉类加工工业水污染物排放标准》表3（畜类屠宰加工）二级标准。

表4-2        废水排放标准

| 污染因子 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 悬浮物 | 120mg/L |
| 五日生化需氧量 | 60mg/L |
| 动植物油 | 20mg/L |
| 化学需氧量 | 120mg/L |
| 氨氮（NH3-N） | 25mg/L |
| pH值 | 6.0-8.5 |

4.2.3 噪声

厂界噪声排放标准限值见下表。

4-3     厂界噪声标准限值      单位：dB（A）

| 执行标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

五、监测内容

5.1监测点位

废气排放口点位、废水排放口点位、厂界噪声监测点位具体如图所示。

5.2监测项目及监测频次

5.2.2噪声

噪声检测见下表：

表5-3     噪声污染物监测内容一览表

| 监测点位 | 检测项目 | 手工采样 方法 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 |  | 噪声统计分析仪 | 1次/季度 |

六．监测分析方法

各监测项目严格按相关标准方法进行分析。

表6-1      监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 4 | 大肠菌群数 | 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T374 |
| 5 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 7 | PH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 10 | 氨（氨气） | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 11 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 12 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 13 | SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定位电解法 （HJ/T57-2000） |
| 14 | NOx | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定位电解法 |
| 15 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T16157-1996） |

七、监测质量保证与质量控制要求

我单位委托有资质第三方检测公司严格按照环境监测管理规定和技术规范的要求要求，对我单位进行检测，并建立自行监测质量保证与质量控制体系。

本次验收废气、废水、噪声检测严格执行原国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

（1）生产处于正常。检测期间生产负荷应在大于75%额定负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施均应正常稳定运行。

（2）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）废气按规定方法进行检测，测试前用标准流量计及标气对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，合格。

（4）噪声检测：测量前、后校准仪器合格。

（5）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（6）检测数据严格实行三级审核制度。

（7）同时公司已建立完善环境管理体系，并通过 IS14000环境管理体系认证。

八、监测数据记录、整理、存档要求

监测记录存档分为纸质存储和电子存储。

纸质存储：应将纸质台帐存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存原则上不低于二年。

电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于二年。

黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

2019年1月10日