# 2018.年污染源年度报告

本公司位于农垦宝泉岭东南部开发区，项目总投资45000万元，其中环保投资2330万元，占总投资的5.2%，

产品方案：屠宰分割肉鸡1.2亿只/年，（生产线屠宰能力为2.6万只/小时，40万只/天）。年生产量为300天，全场废水总量为1500吨/天，由在线系统自动监测，每两小时检测一次并上报数据，人工检测每季度一次，每年4次。并比对在线设备，做比对监测。进入厂区污水站处理后出水各污染物指标符合《GB13457-1992肉类加工工业水污染物排放标准》（禽类屠宰加工）一级标准后，通过污水管道排至嘟噜河。

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II时段标准

施工期噪声执行》《建筑施工厂界环境噪声排放标准》）（GB12523-2011）,营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB120348-2008）2类标准经检测合格排放

本公司郑重承诺在污水处理设施维修和改造期间没有废水排出，将废水存放于调解池与事故池中，待设备正常运转时进入系统，处理达标后排出。

黑龙江北三峡食品有限公司

2018年12月1日