2018年度

自行监测开展情况报告

黑龙江岁宝热电有限公司

二〇一九年一月十五日

黑龙江岁宝热电有限公司

2018年度自行监测开展情况报告

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况（全年完成发电量22961万千瓦时，供热量750 万吉焦），年初制定的2018年度污染物排放自行监测方案，并已经上报哈尔滨市环保主管部门备案，且已上传省发布平台，并认真执行方案，现将具体开展情况报告如下：

一、监测口名称和监测方案的调整变化情况：

1、1#、2#监测口执行《GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准》，

即：烟尘30 mg/m3

二氧化硫200  mg/m3

氮氧化物200  mg/m3

2、3#监测口执行《GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准》

即：烟尘   30 mg/m3

二氧化硫100  mg/m3

氮氧化物100  mg/m3

3、4#、5#监测口供热锅炉，自2015年10月1日起执行《GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准》

即：烟尘  80 mg/m3

二氧化硫400  mg/m3

氮氧化物400  mg/m3

4、6#监测口执行《GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准》，2017年12月末验收完成。

即：烟尘30 mg/m3

二氧化硫200  mg/m3

氮氧化物200  mg/m3

二、全年自行监测执行情况：

1#监测口烟气在线自动监测设备全年生产天数为359天，全年委托第三方监测公司监测共计6次，并已上报区环保局，在线监控正常运行，每季度一次请第三方监测公司进行有效性审核，并通过审核。监测数据时时上传，每日发布时均值日报监测数据一次。

2#监测口全年未生产。

3#监测口全年生产154天，全年委托第三方监测公司监测共计2次，按时通过第三方监测公司有效性审核。在线24小时监测，监测期间数据时时上传，每日发布时均值日报监测数据一次。

4#监测口全年生产198天，全年委托第三方监测公司监测共计3次，按时通过哈尔滨环境监测站有效性审核，在线24小时监测，每日发布时均值日报监测数据一次。

5#监测口全年生产198天，全年委托第三方监测公司监测共计3次，按时通过哈尔滨环境监测站有效性审核，在线24小时监测，每日发布时均值日报监测数据一次。

6#监测口全年生产131天，全年委托第三方监测公司监测共计3次，按时通过哈尔滨环境监测站有效性审核，在线24小时监测，每日发布时均值日报监测数据一次。

三、污染物排放情况：

按照烟气在线自动监测系统计算排放量为：

烟尘：108.54吨  二氧化硫：832.69吨 氮氧化物：934.8吨

四、固体废弃物情况：

我公司固体废弃物主要是粉煤灰和炉渣(截止至2018年12月31日)：

粉煤灰产生11.26万吨，其中外运8.76万吨，自用（综合利用生产水泥）2.5万吨。

五、厂界噪声和林格曼黑度的监测情况：

按照方案要求，我公司共四个厂区，每个厂区设置八个监测点位，每季度对厂界噪声进行一次监测。4#、5#监测口所在厂区为单纯供热锅炉，半年运行，因此全年仅一季度和四季度进行监测，6#、3#监测口（总厂）2018年根据供热情况调整后也是半年运行，因此全年为一季度和四季度进行监测，1#监测口（金京）为全年运行，全年监测四次，每次分昼夜值。共计监测160点次。林格曼黑度也为季度监测，全年监测13频次。

黑龙江岁宝热电有限公司

2019年1月15日