2018年华能新华发电有限责任公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

华能新华发电有限责任公司属于国控废气企业，有两台燃煤机组，为5号机组和6号机组，2018年发电量232143.6万千瓦时，5号机组运行5223小时，6号机组运行8757小时。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

厂区5、6号机组各2个点位。二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气温度、氧含量、流量、湿度全天实时监测。稳定运行，每小时一次监测数据在《黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台》及《全国污染监测信息管理与共享平台》公布，公布率100%；

每季度委托第三方检测机构进行一次5、6号机组在线数据比对监测；

每季度委托第三方检测机构进行一次有组织废气监测（包括汞及其化合物及林格曼黑度），各监测数据均在《全国污染监测信息管理与共享平台》上发布。

3、厂界噪声自行监测情况

厂界噪声监测采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位在厂界外各方向设置，共12 个监测点。

- 无组织废气自行监测情况

每季度委托第三方检测机构进行一次无组织废气监测（包括氨罐区周边的氨气、油罐区周边的非甲烷总烃、厂界颗粒物、厂界非甲烷总烃），各监测数据均在《全国污染监测信息管理与共享平台》上发布。

- 脱硫废水自行监测情况

每月委托第三方检测机构进行一次脱硫废水（包括PH、总砷、汞、铅、镉）监测，各监测数据均在《全国污染监测信息管理与共享平台》上发布。

6、存在废水外排时对排放口（包括pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类,氟化物（以F-计）,挥发酚,动植物油,硫化物,溶解性总固体,总磷（以P计））监测；2018年废水全部回用，无外排，故未进行监测。

7、应急热源炉运行时每季度进行有组织废气（包括汞及其化合物、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、烟尘）监测，因2018年应急热源炉未运行，故未进行监测。

8、直流冷却水排口余氯、水温、流量为企业自行监测项目，水温、流量由现场温度计、流量计进行监测，按日统计；余氯由化学试验班进行监测，冬、夏各一次。各监测数据均在《全国污染监测信息管理与共享平台》上发布。

我公司各监测项目监测周期严格按排污许可证要求进行。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

华能新华发电有限责任公司

2019.1.5