黑龙江省鸡东热电有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 姜鸿 |
| --- | --- |
| 2.组织机构代码 社会信用代码 | - 91230321702701258Q |
| 3.详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 鸡西市 地区(市、州、盟) 鸡东县县(区、市、旗) 鸡东 乡(镇) 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 131°08′01″ / 45°15′01″ |
| 5.联系方式 | 电话号码： 0467-6121100 联系人： 张超 传真号码： 邮政编码： 158200 |
| 6.登记注册类型 | 国有企业（按企业登记注册类型填相应代码 ） |
| 8企业规模 | 1 大型 2 中型 √3 小型 4 微型 |
| 8.行业类别 | 行业名称： 火力发电 行业代码： 4411 |
| 9.开业时间 | 2003-10 |
| 10.所在流域 | 流域名称： 乌苏里江流域 流域代码： AG |
| 11.排水去向类型 | 排水去向类型： * 排水去向代码： * |
| 12.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称： * 排入的污水厂处理代码： * |
| 13.受纳水体 | 受纳水体名称： * 受纳水体代码： * |
| 火力发电行业企业信息 |
| 14.企业类型 | ***** |
| 15.原辅材料 | **** |
| 16.生产工艺 | **** |
| 17.产品类型及设计产能 | ********* |
| 18.污水处理工艺 | ** |
| 19.是否有碱回收工艺 | * |
| 20.漂白工艺 | *** |
| 21.是否有废纸脱墨工艺 | * |
| 22.是否有锅炉（碱回收炉除外），台数 | ** |
| 23.是否有石灰窑 | *** |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：200mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | SCS-900C |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 硫化物 | 上限：1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 |
| 废水监测点1 | 石油类 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 氟化物 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87 |
| 废水监测点1 | 溶解性总固体 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | / |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 挥发酚 | 上限：2.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 代替GB 7490-87 |
| 废水监测点1 | 流量 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | / |
| 废水监测点1 | 总磷（以P计） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储煤设施 | 颗粒物 | 上限：1.0mg/L | 《大气污染物综合排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声监测点 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 废气自动监测设备 | YX-CEMS | 自动监测设备提供商 |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉内喷钙 |  | 环境治理 | 炉内喷钙 | 85 |
| SNCR法脱硝 |  | 环境治理 | SNCR法脱硝 | 65 |
| 电袋复合除尘 |  | 环境治理 | 电袋复合除尘 | 99.98 |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、信息记录和报告

1监测信息记录

1.1手工监测记录

表5  废气排口排放监测结果             单位：mg/m3

| 监测指标 | 监测点位 | 监测时间 | 监测值 | 标准值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度（林格曼级） |  |  |  |  |  |  |

表6  无组织废气排放监测结果             单位：mg/m3

| 监测指标 | 监测时间 | 监测点1# | 监测点2# |  |  | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主导风向 |  |  |

表7  废水排口监测结果      单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测指标 | 监测时间 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

表8  厂界噪声监测结果                单位：dB（A）

| 编号 | 监测点位 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |