大庆油田水务公司

南区污水处理厂

自行监测方案

2019年

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：大庆油田水务公司南区污水处理厂

法人代表：黎鹤

所属行业：污水处理

地理位置（附位置图）：大庆市红岗区铁西路2号

生产周期：24小时

联系方式：0459-4989527

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：曝气生物滤池

主要原料及产品：城镇污水处理

工艺流程（附工艺流程图）：

排放口名称：紫外线间

位置及标示牌：WS230613310502

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

紫外线间。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3、监测频次

全天连续监测，监测周期1次/1h。

4、执行排放标准及其限值

我厂执行国家GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B要求。

| 污染物名称 | 执行标准值 （毫克/升） |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 60 |
| 生化需氧量 | 20 |
| 悬浮物 | 20 |
| 动植物油 | 3 |
| 石油类 | 3 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 |
| 氨氮 | 8（15） |
| 总磷（以P计） | 2005年12月31日前建设的 | 1.5 |
|  | 2006年1月1日起建设的 | 1 |
| 色度 | 30 |
| PH | 6-9 |
| 粪大肠菌群数 | 104 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，COD采用铬法，氨氮采用纳式试剂法。

监测仪器：CODmax型COD在线分析仪、AmtaxTM Compact型氨氮在线分析仪。

（二）大气污染物排放监测

1、监测点位

污泥脱水间、预处理间、中间提升泵房、反应沉淀池

2、监测指标

根据污水处理工艺及各工序恶臭污染物的排放特征，确定监测指标为H2S、NH3、和臭气浓度。

3、监测频次

每季度进行一次大气污染物监测。

4、执行排放标准及其限制

南区污水处理厂大气污染物排放标准GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中大气污染物排放浓度标准值。H2S浓度不得超过0.06 mg/m3、NH3浓度不得超过1.5 mg/m3、臭气浓度不得超过20 mg/m3。

5、监测委托机构

大庆石油管理局职业病防治所

（三）厂界噪音监测

1、监测点位

综合泵房、鼓风机房、污泥脱水间

2、监测频次

每季度进行一次噪音监测

3、执行标准

厂址位于大庆市噪音功能区划中规定的II类区，因此厂界噪音现状评价采用《工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）中的II类标准，即昼间60db(A)，夜间50db(A)。

4、监测委托机构

大庆石油管理局职业病防治所

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

西干渠

紫外线消毒间

反冲洗储水池

综合泵房

外运

污泥脱水系统

提 升

提 升

配水井

中间提升泵房

反应沉淀间

调节池

预处理间

市政污水

曝气生物滤池

反硝化生物滤池