大庆石化公司炼油厂

自行监测方案

大庆石化公司炼油厂

2015年1月6日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2015年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司炼油厂

法人代表：王德义

所属行业：石油化工

地理位置：东经125°12′02″，北纬46°26′57″

生产周期：365天

联系方式：0459-6756314

委托监测机构：本单位

（二）生产工艺及产排污情况

大庆石化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料，从事炼油、化肥、乙烯、塑料、液体化工、橡胶、腈纶生产，并具备工程技术服务、机械制造加工、生产技术服务、矿区综合服务能力的特大型石油化工联合企业。

炼油厂现有企业员工3817人，生产装置32套，辅助装置11套，炼油加工能力1000万吨/年，主要生产原料油、溶剂油、润滑油、石蜡、石油焦、石油化工产品等6类19个品种32个品牌的产品，固定资产原值73.86亿元，建厂以来累计加工原油2.4亿吨。

工艺流程图如下：

（三）污染治理设施及流程：

1、废水处理设施

炼油厂区所有污水汇集至炼油污水处理场，经格栅、沉砂后，提升至调节除油罐，然后自流进入斜板隔油池，进一步除油。隔油池出水自流进入浮选吸水池，除去乳化油后，自流进A/O生化池，生化池出水自流进入二沉池进行沉淀分离，经过沉淀后的二沉池出水自流进入纤维束高速过滤器过滤，符合排放标准后，排至公司1#、3#泵站，汇同公司其它废水排至青肯泡氧化塘。

2、废气处理设施

水煤浆锅炉除尘设施

水煤浆锅炉6#、7#烟气经静电除尘后，通过烟囱高空排放。

一重催再生烟气脱硫设施

（四）排放口名称、位置及标识牌、在线设备安装

1、废气排放口

大庆石化公司炼油厂动力站烟囱、炼油厂一重催再生烟气脱硫出口

炼油厂动力站烟囱、位于大庆市龙凤区，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。

炼油厂一重催再生烟气脱硫出口位于大庆市龙凤区，排放口设置了标识牌，安装了CEMS烟气在线连续监测系统。

2、工业废水排放口

大庆石化公司有工业废水排放口1个，即青肯泡氧化塘总排口。青肯泡氧化塘位于安达市羊草镇，公司在青肯泡氧化塘污水排放口设置了标识牌，安装了COD、氨氮在线分析仪及流量计。

二、污染物排放自行监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点

在炼油厂动力站烟囱设置1个采样点，共1个。采样孔设置在烟囱垂直烟道处，距地面29.2米 。

炼油厂一重催再生烟气脱硫出口设置1个采样点，共1个。采样孔设置在烟囱垂直烟道处，距地面33.9米。

2、监测项目

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。

3、监测频次

3.1自动监测

2个监测点的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等全天连续监测。

3.2 手工监测

二氧化硫、氮氧化物每周监测1次，颗粒物每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

动力站执行火电厂大气污染物排放标准，一重催执行环评批复及大气污染物综合排放标准（具体执行的标准内容及限值）。

| 废气排放口名称 | 监测指标 | 排放限值 （mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼油厂动力站烟囱 | 烟尘 | 50 | GB13223-2011 |
|  | SO2 | 200 | GB13223-2011 |
|  | NOx | 200 | GB13223-2011 |
| 炼油厂一重催再生烟气脱硫出口 | 烟尘 | 50 | 庆环建字【2013】117号 |
|  | SO2 | 200 | 庆环建字【2013】117号 |
|  | NOx | 240 | GB16297-1996 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）水污染物排放监测

1、监测点

工业废水排放口监测点设置在青肯泡总排口，共1个 。

生活污水排放口监测点设置在生活污水处理厂出口，共1个 。

2、监测项目

工业废水和生活污水监测项目均为化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

（1）工业废水总排口：4月-11月每周监测1次；12月-次年3月每月监测1次。

（2）生活污水外排口：每日监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值。

（1）工业废水总排口—青肯泡：《污水综合排放标准》（GB8978-1996），COD小于150mg/l，氨氮小于50mg/l。

（2）生活污水外排口：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），COD小于60mg/l，氨氮小于15mg/l。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在炼油厂界外东、西、南、北四个方向各设1个采样点，共4个。

2、监测项目

昼、夜等效声级

昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

3、监测频次

每季1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：大庆石化公司质量安全环保处网页，同时在黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向、未监测原因、是否停产、年度监测报告等。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

炼油厂区

化工厂区