2017年国电哈尔滨热电有限公司

自行监测年度报告

国电哈尔滨热电有限公司

二O一七年十二月

2017年国电哈尔滨热电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

国电哈尔滨平南热电2×350兆瓦新建工程由国电集团东北公司投资建设，项目座落于哈尔滨市平房区，2011年6月1日正式开工建设， #1机组2013年12月27日完成168小时试运，#2机组2014年5月30日完成168小时试运。2015年8月14日，项目完成环保验收。国电哈尔滨热电有限公司属于2017年国控废气企业，2017年完成发电量283686万千瓦时，供热量383万吉焦，生产期为365天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司排放废气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物项目监测采用在线自动监测，在每台机组脱硝出入口及脱硫出入口分别安装了在线监测设备，并将环保数据上传到黑龙江省环监局和哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心。

脱硝污染源在线自动监测点位于锅炉尾部烟道脱硝装置前后平台，烟尘和脱硫监测点位位于脱硫装置出入口烟道平台，在线设备24小时连续监测，设备委托哈尔滨先锋环保公司进行运维管理，同时公司安排热控、运行人员进行监管，对在线设备定期进行巡回检查、定期进行标定，全年设施稳定运行。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声采取自行监测，由公司环保监测站采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位4个。

2017年监测结果在省厅及企业自身网站公布。

三、存在问题及解决措施

2017年公司两台机组均已完成超低排放改造，并通过验收，因烟气排放浓度较低，公司对两台出口CESM均进行了改造更换，以确保测量准确 ，因为新更换仪表，所以运行还不稳定，需通过污染源在线监测运维单位和公司更加积极配合，及时发现问题解决问题。

国电哈尔滨热电有限公司

2017.12.31