自行监测方案

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司

热电厂

我厂按照环境保护法律法规要求，为及时掌握本厂的污染物排放情况及对周边环境质量的影响等情况，特制定该监测方案，并将严格按照本方案执行。按照火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）要求，我厂烟尘排放标准为30mg/m3，二氧化硫排放标准为200 mg/m3，氮氧化物排放标准为200 mg/m3

我厂位于鹤岗市南郊偏西的坡地，地理坐标位置为中心经度130°20′，中心纬度47°20′，距市内火车站约5km，共占地24.14公顷。热电厂属热、电联产的煤矿自备电厂。1985年6月开始筹建，全厂占地23.6公顷，我厂分两期工程建设：一期工程于1990年2月28日全部竣工投产，为4台75吨/小时立式旋风炉，一台2.5万千瓦汽轮发电机组，一台是3万千瓦汽轮发电机组。二期工程于1997年9月30日全部竣工投产，为2台220吨/小时四角喷燃煤粉炉和两台6万千瓦单抽冷凝式汽轮机；于2007年1月份7#炉复建工程（220T/H）投产运行。目前我厂总装机容量为17.5万千瓦，2012年全年共发电量87647万千瓦时，三条直配线供集团公司使用，其余电量进入国网。供热量为333万吉焦。主要的供热范围为南山区、兴山区、向阳区等，具体供热情况由集团公司掌握。现在籍职工844人。

水污染物排放监测

我厂废水污染物主要是化学需氧量，悬浮物及PH值。其中，化学需氧量和PH值每日由工作人员到中和池内取样，化验，每日监测。水中悬浮物每月进行一次监测。使用的仪器为上海产的 PHS-2C型酸度计。并且，市环保局及集团公司都定期来我厂进行比对监测。

大气污染物排放监测

我厂大气污染物主要包括烟尘，二氧化硫，氮氧化物等。我厂已安装河北先河科技发展有限公司的XHCEMS-40A烟气排放连续自动监测系统。安装位置位于烟囱内，离地面30米处。该系统可实时监测烟囱内的烟尘浓度，二氧化硫浓度，氮氧化物浓度，及其他一些相关项目，并与省、市环保局联网，实时传送数据。我厂大气污染物监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其监测点位为FQ-0006.

厂界噪声监测

我厂主要发声装置台数为四台汽轮机和七台锅炉。汽轮机的噪声值为90dB，锅炉噪声值为85dB。处理方式：在建筑布置上，尽量使主要工作场所避开噪声源，以减轻噪声的危害。对运行人员集中的机、炉控制室采取隔音双层门及密封窗，墙面贴壁纸，天棚装饰吸音板。集团公司每季度开展一次厂界噪声监测,监测点位为ZS-0001.

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司热电厂

二0一四年一月六日