大庆油田电力集团

燃机电厂2017年度污染源年度报告

大庆油田电力集团燃机电厂位于大庆油田采油六厂北侧，与喇二联合站、喇二压气站相邻，油田让林路可直通厂区。电厂始建于1985年，拥有两台从美国GE公司引进的MS-6001型燃气轮发电机组，总装机容量97MW，为当时国内投产最早的燃气轮机发电机组。该机组燃料为天燃气。

1号机组是从美国GE公司引进的MS-6001型燃气轮发电机组，发电机额定容量46 MW，于1986年9月并网发电。2号机组是从美国GE公司引进的STAG-106燃气-蒸汽联合循环发电机组，发电机额定容量为51MW，2号机组简单循环于1988年10月并网发电，2号机组联合循环于1990年8月投入运行。两台余热锅炉的蒸发量分别为：1号炉66吨、2号炉73.26吨。

燃机电厂污染源主要是燃烧中废气，废气中主要监测指标是：氮氧化物、二氧化硫、烟尘，从2015年监测的指标看：氮氧化物指标平均210mg/m3以上，二氧化硫指标平均35mg/m3以下，烟尘指标平均为5mg/m3左右，只有氮氧化物存在着超标现象.

2016年7月对1号机组进行了DLN1.0降氮系统的改造，并投入运行，二氧化硫浓度控制在35毫克/M3，氮氧化物控制在50毫克/M3，烟尘颗粒物控制在了5毫克/M3。

2号机组简单系统改造开始，预计年底结束。污染物排放控制与1号机组接近。

大庆油田电力集团燃机电厂

2017年12月