排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91230900130053522E001P

单位名称：大唐七台河发电有限责任公司

报告时段：2018年

法定代表人（实际负责人）：王振彪

技术负责人：佟国华

固定电话：04648822044

移动电话：15946429949

排污单位名称（盖章）

报告日期：2019年01月31日

承诺书

七台河市环境保护局：

大唐七台河发电有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 |  |
| 注册地址 | 否 |  |
| 邮政编码 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 否 |  |
| 行业类别 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 否 |  |
| 组织机构代码 | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 否 |  |
| 技术负责人 | 否 |  |
| 联系电话 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 |  |
| 主要污染物类别 | 否 |  |
| 主要污染物种类 | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 设计生产能力 | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | -无组织排放控制措施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA001-单塔单循环 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-单塔单循环 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA006-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA007-单塔单循环 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA008-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA009-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA010-单塔单循环 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA011-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA012-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA013-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA014-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA015-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA016-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA017-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA018-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA019-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 |  |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| DA002 |  |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| DA003 |  |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| DA004 |  |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率 |
| 1号机组 | 35.0 | 5500.0 | 173831.7 | 246.68 | 7964.0 | 69.74% |
| 2号机组 | 35.0 | 5500.0 | 104784.09 | 121.81 | 4837.0 | 67.90% |
| 3号机组 | 60.0 | 5500.0 | 152255.0 | 127.1 | 4858.0 | 55.87% |
| 4号机组 | 60.0 | 5500.0 | 238566.0 | 204.1 | 6896.0 | 61.77% |
| 公用单元 |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 全厂总计 | 190.00 | / | 669436.79 | 699.69 | / | 51.06% |

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

表2-2 污染治理设施计划投资情况

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |
| 1号机组 |  |  |  |  |  |
| 2号机组 |  |  |  |  |  |
| 3号机组 |  |  |  |  |  |
| 4号机组 |  |  |  |  |  |
| 公用单元 |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | / | / | / | 0.00 | 0.00 |

表2-3 生产情况

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 燃煤机组 | 燃油机组 | 燃气机组 | 煤矸石机组 | 其他燃料机组 |
| 燃煤量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 产灰量（吨） | 产渣量（吨） | 燃油量（万吨） | 发电油耗（g/kWh） | 燃气量（万m3） | 发电气耗（标m3/kWh） | 煤矸石消耗量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 其他燃料消耗量（吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） |
| 1号机组 | 133.95 | 282.06 | 385161.92 | 96290.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号机组 | 72.03 | 282.54 | 227690.61 | 56922.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号机组 | 83.86 | 304.04 | 352866.97 | 88216.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号机组 | 132.9 | 284.71 | 502082.59 | 125520.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公用单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | 422.74 | 230.67 | 1467802.09 | 366950.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号机组 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 单塔单循环 | TA001 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 7964 | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫剂用量 | 9452.51 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 12522.32 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 97.65 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 2 | 脱硝系统 | TA002 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 7955 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 1195.28 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 93.12 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 3 | 除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7964 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.97 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 4 | 单塔单循环 | TA004 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 4837 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 5581.03 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 7991.23 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 97.58 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 5 | 脱硝系统 | TA005 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 4829 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 708.57 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 93.47 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 6 | 除尘器 | TA006 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 4837 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.97 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 7 | 单塔单循环 | TA007 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 4858 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 8616.95 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 12533.10 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 98.06 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 8 | 脱硝系统 | TA008 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 4854 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 1104.37 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 93.80 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 9 | 除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 4858 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.97 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 10 | 单塔单循环 | TA010 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 6896 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 11984.12 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 21694.42 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 98.00 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 11 | 脱硝系统 | TA011 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6891 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 1599.89 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 93.73 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 12 | 除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6896 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.97 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | 其它, |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 13 | 除尘器 | TA013 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 14 | 除尘器 | TA014 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 15 | 除尘器 | TA015 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 16 | 除尘器 | TA016 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 17 | 除尘器 | TA017 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 18 | 除尘器 | TA018 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |
| 19 | 除尘器 | TA019 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 |  | h |  |
| 平均除尘效率 |  | % |  |
| 粉煤灰产生量 |  | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 |  |  |  |
| 运行费用 |  | 万元 |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

大唐七台河发电有限责任公司在许可证执行过程中，废气污染物主要来自四台锅炉燃烧产生的烟气生产环节，四台机组均安装有低氮燃烧器+SCR、静电除尘器、单塔单循环脱硫设施等废气治理设施进行处理； 废水污染源无， 对应的排污口编码无，无废水污染物排放。

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 氮氧化物 | 自动 | 200 | / | / | / | 30.58 | / | / |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | 1 | / | / |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / | / | / | 0.0049 | / | / |  |
| 烟尘 | 自动 | 30 | / | / | / | 5.00 | / | / |  |
| 二氧化硫 | 自动 | 200 | / | / | / | 16.15 | / | / |  |
| DA002 | 烟尘 | 自动 | 30 | / | / | / | 4.64 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 200 | / | / | / | 29.76 | / | / |  |
| 二氧化硫 | 自动 | 200 | / | / | / | 16.29 | / | / |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / | / | / | 0.0049 | / | / |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | 1 | / | / |  |
| DA003 | 氮氧化物 | 自动 | 100 | / | / | / | 32.23 | / | / |  |
| 烟尘 | 自动 | 30 | / | / | / | 5.93 | / | / |  |
| 二氧化硫 | 自动 | 200 | / | / | / | 13.02 | / | / |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / | / | / | 0.0058 | / | / |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | 1 | / | / |  |
| DA004 | 烟尘 | 自动 | 30 | / | / | / | 5.38 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 100 | / | / | / | 28.16 | / | / |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | 1 | / | / |  |
| 二氧化硫 | 自动 | 200 | / | / | / | 14.04 | / | / |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / | / | / | 0.0057 | / | / |  |
| DA005 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA006 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA007 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA008 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA009 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA010 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA011 | 粉尘 | / | 120 | / | / | / | / | / | / |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA004 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA005 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA006 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA007 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA008 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA009 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA010 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA011 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0035 | 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | / |  |  |  |  |
| 2 | MF0036 | 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | / |  |  |  |  |
| 3 | MF0037 | 粉尘 | 120 |  |  |  |  |
| 4 | MF0038 | 粉尘 | 120 |  |  |  |  |
| 5 | MF0039 | 粉尘 | 120 |  |  |  |  |
| 6 | MF0040 | 粉尘 | 120 |  |  |  |  |
| 7 | MF0041 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 8 | MF0042 | 氨 | / |  |  |  |  |
| 9 | MF0042 | 氨 | / |  |  |  |  |
| 10 | MF0043 | 氨 | / |  |  |  |  |
| 11 | MF0043 | 氨 | / |  |  |  |  |
| 12 | MF0044 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 13 | MF0045 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 14 | MF0046 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 15 | MF0047 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 16 | MF0068 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 17 | MF0069 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 18 | MF0098 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 19 | MF0099 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 20 | MF0100 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 21 | MF0101 | 粉尘 | / |  |  |  |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸盐 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总硬度 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷（以P计） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 碱度 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 余氯 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明度 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| DW002 | 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW003 | pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW004 | pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW005 | 石油类 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW006 | pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW007 | 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总汞 | 手工 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉 | 手工 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总铅 | 手工 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW008 | 总硬度 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 嗅和味 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物（以F-计） | 手工 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷（以P计） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW009 | 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉 | 手工 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总汞 | 手工 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总铅 | 手工 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| DW010 | 石油类 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉 | 手工 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总铅 | 手工 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总硬度 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总砷 | 手工 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物（以F-计） | 手工 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总汞 | 手工 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 | 手工 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （二）小结

大唐七台河发电有限责任公司在排污许可证执行过程中，排污口设置符合规范化要求，自行监测情况符合行业自行监测指南的要求。根据自行监测指南制定了自行监测方案并完善,按时完成自行监测内容，并在排污许可证管理平台上及时上报和信息公开平台公开在线监测数据。

## 五、台账管理信息

### (一)信息公开情况报表

表5-1 信息公开情况报表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气在线监测设施的运维记录 | 是 |  |
| 2 | 无组织废气控制设施的运行维护管理记录。 | 是 |  |
| 3 | 生产设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况 | 是 |  |
| 4 | 按发电机组记录每日的运行小时、用煤量、发电煤耗、产灰量、产渣量、实际发电量、实际供热量、负荷率。 | 是 |  |
| 5 | 大气环保设施月度报表，含生产报表和环保报表的汇总 | 是 |  |
| 6 | 按日记录污水处理使用的药剂名称及用量、运行状况、污泥处理等。 | 是 |  |
| 7 | 记录每日的煤质分析，包括收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基全硫、低位发热量等。 | 是 |  |
| 8 | 大气在线监测设施运行日报表 | 是 |  |
| 9 | DCS彩色曲线图。DCS曲线图至少包括以下内容：（1）脱硫DCS曲线：机组负荷、净烟气NOX浓度折算值、氧化风机电流、原烟气SO2浓度折算值、净烟气SO2浓度折算值、净烟气烟尘浓度折算值、浆液PH值、供浆泵流量。（2）脱硝DCS曲线：机组锅炉负荷、脱硝设施入口A侧NOX浓度、入口B侧NOX浓度、脱硫出口NOX浓度、脱硝设施入口A侧氨流量、入口B侧氨流量、脱硝设施入口A侧烟气温度、入口B侧烟气温度 | 是 |  |
| 10 | 大气无组织排放监测记录，包括厂界颗粒物和氨区周界的氨 | 是 |  |
| 11 | 大气有组织排放口的格林曼黑度和汞及其化合物的监测记录 | 是 |  |
| 12 | 按日记录脱硫、脱硝、除尘设施的运行、故障及维护情况等。 | 是 |  |
| 13 | 记录脱硫脱硝除尘设备的工艺、设计建设企业、投运时间、运营方式、运营单位等基本信息。 | 是 |  |
| 14 | 按日记录脱硫剂使用量、脱硝剂使用量、粉煤灰产生量等 | 是 |  |

### (二)小结

大唐七台河发电有限责任公司在排污许可证执行过程中，按总量控制、排污收费、环境保护税等各项环境管理要求统计了企业基本信息、污染治理措施运行管理信息、其他环境管理信息等，对监测原始数据进行了记录和保存，生产运行台账符合环境保护主管部门的检查要求

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | 891.10 | 41.31 | 43.92 | 39.49 | 52.5 | 177.22 |  |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 烟尘 | - | - | - | - | 267.33 | 8.64 | 7.87 | 5.93 | 7.12 | 29.56 |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | 1782.19 | 17.71 | 23.16 | 23.94 | 27.65 | 92.46 |  |
| DA002 |  | 烟尘 | - | - | - | - | 267.33 | 2.47 | 7.31 | 3.38 | 4.67 | 17.83 |  |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 891.10 | 14.86 | 41.27 | 18.84 | 37.28 | 112.25 |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | 1782.19 | 9.14 | 22.88 | 8.13 | 18.9 | 59.05 |  |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DA003 |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | 1481.46 | 44.01 | 28.97 | 48.65 | 59.5 | 181.13 |  |
| 烟尘 | - | - | - | - | 444.44 | 8.28 | 5.26 | 7.36 | 9.7 | 30.6 |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | 2962.92 | 19.25 | 15.55 | 18.61 | 25.92 | 79.33 |  |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DA004 |  | 烟尘 | - | - | - | - | 444.44 | 15.38 | 8.5 | 17.16 | 9.64 | 50.68 |  |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 1481.46 | 82.73 | 46.56 | 91.42 | 46.64 | 267.35 |  |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | 2962.92 | 23.09 | 23.55 | 50.58 | 30.41 | 127.63 |  |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他合计 | 粉尘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | 1423.540 | 34.77 | 28.94 | 33.83 | 31.13 | 128.67 |  |
| VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOx | - | - | - | - | 4745.120 | 182.92 | 160.72 | 198.4 | 195.92 | 737.96 |  |
| SO2 | - | - | - | - | 9490.220 | 69.18 | 85.14 | 101.26 | 102.88 | 358.46 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW009 |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW007 |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW008 |  | 总硬度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 嗅和味 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氟化物（以F-计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW005 |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DW006 |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW003 |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DW004 |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DW001 |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 磷酸盐 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总硬度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 碱度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 透明度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| DW002 |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DW010 |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总硬度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氟化物（以F-计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放合计 | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 磷酸盐 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总铅 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总砷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氟化物（以F-计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 碱度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 透明度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 水温 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总硬度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总汞 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 嗅和味 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总镉 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

大唐七台河发电有限责任公司废气污染源包括1号机组烟气、2号机组烟气、3号机组烟气、4号机组烟气，对应的排污口编码为DA001、DA002、DA003、DA004， 污染物的排放量分别为 1号机组的烟尘排放量为29.56吨，二氧化硫的排放量为92.46吨，氮氧化物的排放量为177.22吨；2号机组的烟尘排放量为 17.83吨，二氧化硫的排放量为59.05吨，氮氧化物的排放量为112.25吨. ；3号机组的烟尘排放量为 30.60吨，二氧化硫的排放量为79.33吨，氮氧化物的排放量为181.13吨；4号机组的烟尘排放量为50.68吨,二氧化硫的排放量为127.63吨，氮氧化物的排放量为267.35吨.全厂总排放量为烟尘为128.67吨，二氧化硫为358.46吨，氮氧化物为737.96吨。 满足许可排放量的要求，可实现废气污染物达标排放； 废水污染源无， 对应的排污口编码无，污染物的排放量分别0， 全厂总排放量0， 满足许可排放量的要求，无废水污染物排放。

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### (二)小结

大唐七台河发电有限责任公司作为重点排污单位，充分认识深入推进污染源环境信息公开的重要意义，增强责任感和紧迫感，按照依法规范、公平公正、及时全面、客观真实、便于查询的原则，认真做好污染源环境监管信息公开工作。信息公开以网络公开作为主要公开方式，通过省级重点监控企业自行监测信息发布平台，依照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，公布包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量，以及执行的污染物排放标准。

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

大唐七台河发电有限责任公司成立于 1995年10月，为国有控股企业，两家股东分别为大唐黑龙江发电有限公司和黑龙江辰能投资集团有限责任公司，控股比例为60%和40%，总装机容量1900MW。其中，一期工程装机容量700MW，二期工程装机容量1200MW，是东北地区的主力发电企业之一。一期2 × 350MW机组，于2001年12月14日和2002年7月17日投入商业运营。二期工程 2 × 600MW机组，于2008年8月24日和12月19日投入商业运营。公司4台机组均建有脱硝、除尘、脱硫设施，全部达到国家现行排放标准要求。 公司下设总经理部、设备部、发电部、经营管理部、燃料部、检修部、、财务部部门，根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75号），公司属于大型企业，应设置独立环保管理机构，配5～7人中级以上环境监管师，建立三级环保管理组织架构。 大唐七台河发电有限责任公司环保管理职能设置在设备部，主任一名，副主任一名，环保主管一名、环保专责一名、临配二人。环保管理人员主要工作任务内容：负责起草和完善公司各项管理制度、日常环保管理部门的定期和不定期各类报表、企业环保设施日常运行的监督与考核、企业环保信息的公开（市、省、国家等平台）。 企业内部环境管理体系的设置受公司内部岗位编制限制，人员配置较少、技术力量弱，与当前不断提高的环保管理要求不适应，人员日常的迎检工作量较大，但限于环保管理部门没有明确企业环保岗位编制要求，无法进行与当前工作量相当的岗位配置。企业编制的管理制度有《防止污染物超标管理办法》、《环保技术监督预警制度》、《环保目标责任制》、《环境管理管理实施细则》、《环境信息公开制度》、《重污染天气应急响应办法》等。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

大唐七台河发电有限责任公司自2017年6月22日获得国家环保排污许可申报平台排污许可证后，即委托有资质的三方检测公司开展企业自行监测，监测内容包括企业烟气污染物排放情况、烟气在线比对情况、无组织排放及厂界噪声等。同时在http://123.127.175.61:6375/eap/UserValidate_Hb.do全国污染源监测信息管理与共享平台进行公开。

## 十、其他需要说明的情况

无