黑河关鸟河水泥有限责任公司

2019年环保自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况：

黑河关鸟河水泥有限责任公司是中国建材集团北方水泥公司战略布局黑龙江，通过与原黑河关鸟河水泥有限责任公司重组而成立的一家全资子公司，是黑河市政府招商引资重点企业。公司注册资本1.5亿元人民币，总投资4.8亿元人民币。公司现有一条4*60m熟料生产线一条，两条3.2*13m水泥生产线，年产能熟料100万吨，水泥70万吨。

公司2500t/d新型干法水泥生产线是国家振兴东北老工业基地的重点项目，是由天津水泥设计研究院设计，采用新型干法窑外分解技术，项目设计合理，工艺先进，具有生产规模大、产品质量高、能源消耗低、各种资源得到充分利用等优势。

二、我公司在主要排放口安装在线监测系统监测；一般排放口由于公司没有检测设备所以委托有资质检测公司进行手工监测。

三、检测内容

（一）监测点位：

1、在线监测点位:两套在线监测设备分别安装在熟料窑的窑头、窑尾（主要排放口）的两个烟囱40与15米平台处。1#在线监测设备监测窑头废气排放口；2#在线监测设备监测窑尾废气排放口。

2、手工检测点位：大理岩破碎机除尘器、2#皮带中转楼除尘、1213 皮带中转楼除尘器、原料调配库除尘、辅料破碎机除尘器、原煤破碎机除尘器、1235 皮带中转楼除尘器、1242 皮带中转楼除尘器、立磨外排提升机除尘器、立磨外排提升机除尘器、立磨外排提升机除尘器等45个排放口及厂界四个方向八个监测点位。

（二）生产周期与监测频次

生产周期：半年；生产期全天连续检测。

（三）在线监测点位示意图

（四）监测指标

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、厂界噪声。

（五）执行排放标准及其限值

| 污染物名称 | 排放类别 | 执行标准 | 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 主要排放口 | 水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2013 | 30 | mg/m3 |
|  | 一般排放口 |  | 20 |  |
| SO2 | 主要排放口 |  | 200 |  |
| NOX | 主要排放口 |  | 400 |  |
| 噪声 | 厂界 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼间 | 60 | dB |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |

三、在线监测

（六）监测方法和仪器

| 监测项目 | 自动监测方法 | 手工检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 激光透射法 | 固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 |
| 二氧化硫 | 紫外差分光学吸收光谱法 |  |
| 氮氧化物 | 仪器法 |  |
| 噪声 |  | 仪器计监测 |

在线监测设备自动全天连续检测，在线监测设备采用杭州聚光科技有限公司生产CEMS—2000烟气排放连续监测系统。

手工检测颗粒物采用自动烟尘/气测试仪；噪声采用噪声计进行检测。

四、监测质量控制

我公司在线监测设备2012年5月开始正常运行，并与省市监控平台联网稳定运行。同时委托哈尔滨先锋环保公司对两套设备进行日常维护工作，公司也配备专人对在线设备进行巡检，发现问题及时处理并向上级主管部门汇报，确保在线设备的连续稳定运行。黑河市环保局每季度到我公司进行数据监测与对比，发现数据失准及时联系先锋方面技术人员对设备进行调试，保证在线数据的准确，真实反映我公司的排污情况。自动检测设备出故障时，将委托有资质的检测机构进行检测。

五、自行监测结果公布

1、自动监测数据实时公布监测结果，二氧化硫、氮氧化物、烟尘为每1小时均值。

2、手工监测结果每季度一次，聘请有资质的检测公司进行监测，出具检测报告后公布。

3、年度报告在每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

黑河关鸟河水泥有限责任公司

二〇一八年十二月十日