巴彦污水处理厂2019年自行监测方案

二0一九年一月一日

一、企业概况及监测能力简介

巴彦污水处理厂隶属于巴彦科强水务有限公司。始建于2009年8月。于2008年8月通过环评批复，2012年12月投入试运行，2016年将运营权委托给联合水处理（厦门）有限公司。成立巴彦科强水务有限公司，该厂位于巴彦县巴彦镇西南角五岳河西岸，厂区占地2.16公顷。于2011年9月建成，设计日处理1万立方米污水。

巴彦污水处理厂采用CWSBR法（恒水位序批式活性污泥法）。处理后的水直接排入五岳河。工艺系统产生的脱水污泥外运至巴彦县垃圾填埋场进行卫生填埋。

目前巴彦污水处理厂日平均处理5710立方米，处理后的出水均达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标。

我厂自行监测手段为自动+手工；开展方式为自承担。自动监测因子有：化学需氧量、氨氮、PH、流量、总磷、总氮；手工监测因子有：化学需氧量、、悬浮物、氨氮、总磷、、总氮、PH。共有自动在线监测设备2套（进水、出水各一套），监测因子：化学需氧量、氨氮、PH、流量、总磷、总氮。化验人员有2人，检测项目主要生产工艺指标，用于指导生产。能开展的监测项目有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、PH。

二、监测内容

（一）监测点位及监测项目设置

1、排放口监测

①废水污染物监测断面及监测项目设置

我厂共有一个废水水污染物排放口，在厂区东南方二级提升泵站外面河岸，取样点位置在总排口。具体监测项目参照（表1、表2）

表1 废水污染物监测点位及监测项目设置

| 序号 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 1 | 流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷 |

②厂界噪声监测点位设置

厂界噪声共设置4个监测点，分别在N1厂东侧、N2厂南侧、N3厂西侧、N4厂北侧，监测项目为昼间、夜间。

③无组织废气监测点设置

监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。

厂界大气污染物设置：氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界或防护边缘的浓度最高点；甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。

④污泥监测点设置

污泥监测点设置：设置于污泥脱水间。工艺系统产生的污泥在脱水机房进行污泥脱水处理，脱水后的含水率小于60%；处理后的污泥运送至垃圾填埋场处理，达到安全填埋的相关环境保护要求。

- 治理设施监测

水污染物自动监测及监测项目设置

为监控市污水处理厂进水水质各项指标，进水泵房设有进水监测设备用于监测进水水质。

表2  废水污染物自动监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 设备厂家及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（进口） | 重铬酸钾法 | 广州怡文EST2001B | 5mg/L |
| 化学需氧量（出口） |  | 广州怡文ZYHQ3059 | 5mg/L |
| 氨氮（进口） | 纳氏试剂法 | 广州怡文EST2004 | 2mg/L |
| 氨氮（出口 |  | 广州怡文EST2004‖ | 0.2mg/L |
| PH（进口） | 玻璃电极法 | 北京万通VT861P | 2mg/L |
| PH（出口） |  |  |  |
| 总磷（出口） | 钼蓝法 | 美国哈希NPW160 | 0.1 mg/L |
| 总氮（出口） | 过硫酸钾消解 | 美国哈希NPW160 | 2 mg/L |

（二）监测方法及方法依据

表3 废水污染物手工监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | COD快速测定仪 | 10mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 灭菌高压压力锅、紫外分光光度计 | 2mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 GB11901-89 | 电子天平， 真空抽滤泵 | 4mg/L |

表4厂界噪声监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 | AWA5688 | / |

表5大气污染物监测方法及方法来源

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| 2 | 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 |
| 3 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 |
| 4 | 甲烷 | 气象色谱法 | HJ 604-2017 |

（三）监测频率

1、废水污染物监测频率：

①自动监测项目的监测频率

化学需氧量、氨氮、PH、流量、总磷、总氮监测频率为实时监测。

②手工监测项目的监测频率

COD、氨氮、PH、悬浮物、总磷、总氮为1次/日。

③委托检测项目频率为1次/月。

2、噪声委托检测1次/季度。

3、无组织废气监测委托监测1次/季度。

4、污泥及特性污染物委托监测2次/年。

三、监测结果评价标准

表6 废水污染物自动监测结果评价标准

| 监测点位 | 监测项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称及代号 | 时段、级别 |
| 巴彦污水处理厂总排口 | 化学需氧量 | COD | 2小时/次 |
|  | 氨氮 | NH3-N | 2小时/次 |
|  | PH | PH | 实时监测 |

表7  废水污染物监测结果评价标准

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A标准 | B标准 |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 | 20 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 | 20 |
| 4 | 动植物油 | 1 | 3 |
| 5 | 石油类 | 1 | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0．5 | 1 |
| 7 | 总氮（以N计） | 15 | 20 |
| 8 | 氨氮（以N计） | 5（8） | 8（15） |
| 9 | 总磷 （以N计） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1．5 |
|  |  | 2006年1月1日起建设的 | 0．5 | 1 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 | 30 |
| 11 | PH | 6～9 | 6～9 |
| 12 | 粪大肠菌群数/（个/L） | 1000 | 10000 |
| A下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60%；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50%。 B括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |
| 序号 | 项 目 | 标准值 |
| 13 | 总汞 | 0．001 |
| 14 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 15 | 总镉 | 0．01 |
| 16 | 总铬 | 0．1 |
| 17 | 六价铬 | 0．05 |
| 18 | 总砷 | 0．10 |
| 19 | 总铅 | 0．1 |
| 20 | 流量 | ---- |

表8 大气污染物监测结果评价标准

| 序号 | 控制项目 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1．5 |
| 2 | 硫化氢 | 0．06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积分数）% | 1 |

表9污泥污染物监测结果评价标准

| 序号 | 控制项目 | 最高允许含量（以干污泥计）（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中性或碱性土壤（PH≥6.5） |
| 1 | 总镉 | 20 |
| 2 | 总汞 | 15 |
| 3 | 总铅 | 1000 |
| 4 | 总铬 | 1000 |
| 5 | 总砷 | 75 |
| 6 | 总镍 | 200 |
| 7 | 总锌 | 3000 |
| 8 | 总铜 | 1500 |

四、委托监测

厂内不能进行监测的项目，委托有资质的检验检测机构出具监测报告。

五、质量控制和质量保证

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。监测项目及方法执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（4）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（5）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（6）手工监测质量保证措施

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007进行。

（7）废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术指导则》（HJT55-2000）。

（8）污泥监测条件符合《家用污泥中污染物控制标准》的有关规定。

（9）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关要求执行。

六、自行监测结果公布

1、对外公布方式：环保网站

2、公布时限：

①自动监测数据实时公布监测结果，自动监测设备为每2小时值。

②手工监测数据结果于完成监测后次日公布；

- 公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

①废水公布监测点位为排放口，监测项目为：流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷。根据委托监测报告结果公布。

②噪声公布监测点4个厂界噪声监测点，（N1厂东侧、N2厂南侧、N3厂西侧、N4厂北侧）监测项目为昼间、夜间。

③大气污染物监测点位为指标浓度最高点，监测项目为：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。根椐委托监测报告结果公布。

④污泥及特性污染物监测点位为脱水车间出泥口，监测项目为：总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜。根椐委托监测报告结果公布。