建龙西林钢铁有限公司

2018年自行监测年度工作报告

2019年1月30日

自行监测开展情况报告

一、全年自行监测执行情况

我公司废水监测设备经多年运行，设备故障多，监测数据时常发生漂移、部分数据遗失；公司2018年投资260万元用于在线监测设备安装和调试，于2018年底将废水在线监测更换完毕，安装了流量、PH值、COD、氨氮又增加了总磷、总氮在线监测仪，废气在线监测设备12套也将于2019年开始全面运行。

2018年聘请了第三方检测单位对我公司各排放口进行了季度监测，监测结果显示我公司排放污染物全面达标。

同时市环境监测站定期来我公司进行废水、废气的现场监测。

二、污染物排放情况

| 序号 | 污染物 | 排放量（吨） | 吨钢指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外排废水量 | 520.59 | 1.8立/粗钢 |
| 2 | 化学需氧量 | 197.22 | 37.88 MG/L |
| 3 | 氨氮 | 17.013 | 3.268 MG/L |
| 4 | 颗粒物 | 4035.41 | 1.39KG/粗钢 |
| 5 | 二氧化硫 | 1181.26 | 0.409 KG/粗钢 |
| 6 | 氮氧化物 | 1586.62 | 0.549 KG/粗钢 |

三、固体废弃物情况

我公司固体废物主要包括：转炉冶炼钢渣、高炉渣、除尘灰等项目。2019年全年固体废物产生量1230355吨，其中，高炉渣回收外卖、转炉冶炼钢渣经二次磁选后再利用、除尘灰回收配料，全部利用，不外排。

建龙西林钢铁有限公司

2019年1月30日