国家重点监控企业自行监测方案

黑龙江海阳热力集团有限公司

2019年 1月3日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据黑龙江省桦南热电厂扩建工程环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称:黑龙江海阳热力集团有限公司

法人代表:徐国

所属行业:热力生产和供应

地理位置:（附位置图）

生产周期：6个月

联系方式：0452-4323088

黑龙江海阳热力集团成立于2013年6月。集团母公司为黑龙江海阳热力集团有限公司，子公司有克东县惠达小额贷款公司、信诚信用担保公司、海阳商贸有限责任公司、海阳房地产开发有限责任公司。固定员工159人，公司资产总值2.1亿元。

集团下属热力公司现有热源厂两处。2011年至2013年投资1.2亿元建设供热总站，占地面积5.4万平方米，建设锅炉生产车间1.2万平方米，储煤厂、除尘车间、脱硫塔、机加车间等附属设施1万平方米，新建换热站14处，办公楼4500平方米。安装80蒸吨循环流化床锅炉3台，铺设、改造供热管网57延长公里，实现供热能力240万平方米。公司项目环评及竣工见下表

公司项目环评及竣工汇总表

| 序号 | 主要生产线或装备名称 | 建设时间（年月日） | 环境影响评价批复时间（年月日） | 环境影响评价审批部门及批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期锅炉工程（#1、#2锅炉） | 2011年4月15日 | 2009年12月23日 | 黑龙江环境保护厅 黑环建审[2009]361号 |
| 2 | 二期锅炉工程（#3锅炉） | 2013年5月10日 | 2009年12月23日 | 黑龙江环境保护厅 黑环建审[2009]361号 |
| 3 | 脱硫改造工程 | 2014年5月 | 2012年7月27日 | 克东县环境保护局 克环建审[2012]06号 |
| 4 |  |  |  |  |

（二）生产工艺

公司主要生产工艺为：供热用煤由公路货运至厂内煤场贮存，后由煤场经厂内输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，将水加热成为高温水送换热站，换热站通过水水换热站后送至用户供热用户使用。

生产工艺流程图

（三）产排污情况

锅炉产生的烟气经（方法）除尘器；（方法）脱硫；（装置处理后经高烟囱排放大气。

公司主要噪声源为锅炉引风、送风机、各类泵等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废气污染物排放监测

监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物参数。

监测方法及仪器

手工监测

监测点位：检测锅炉污染物处理装置后平稳烟道处。

监测项目：烟尘、黑度及烟气流量、氧量、温度等参数。

监测频次：半年监测一次。

监测方法及仪器：见下表

监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 锅炉烟尘监测试方法GB 5468-1991 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F |
| 黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 黑度仪 |

3、评价标准

废气污染物排放监测结果评价标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中执行下表规定排放限值。

评价标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 80 mg/m3 |
| 二氧化硫 | 400-500mg/m3 |
| 氮氧化物 | 400mg/m3 |
| 林格曼黑度 | ≦1级 |

三、质量控制和质量保证

（一）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟

气排放连续监测技术规范》（试行）HJ/T57-2007对自动监测设备进

行校准与维护。

（三）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（四）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

原 煤

输 煤

循环流化床锅炉

布袋除尘

氧化镁脱硫

烟气排放

灰库

灰渣的综合利用

渣灰仓库