牡丹江龙江环保水务有限公司

牡丹江污水处理厂（一、二期）

自行监测方案

2019年 1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），《牡丹江市污水处理厂（一期）及配套管网工程环境影响报告书》和《关于牡丹江市污水处理厂（一期）及配套管网工程环境影响报告表的批复》以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等环保文件的要求，根据我公司实际生产情况制订了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：牡丹江龙江环保水务有限公司

牡丹江污水处理厂、牡丹江污水处理厂二期

法人代表：于喜波；

企业代码：912310006638516152

所属行业：污水处理；

地理位置：牡丹江市裕民路198号；

生产周期：连续生产

企业自测联系人： 马 坤

联系电话：15603633280。

委托监测机构名称：黑龙江科瑞环境检测有限公司

电话：0451-58560370

（二）生产工艺及产排污情况

污水处理厂一期：

主要工程组成：粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、初沉池、厌氧池、曝气池、二沉池、二氧化氯消毒接触池。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→初沉池→厌氧池→曝气池→二沉池→消毒接触池、排入牡丹江。

排放口名称：污水处理厂（一期）出水口

自动监测设备名称及位置：

进水COD、氨氮、SS、PH在线监测设备位于细格栅间内；出水COD、氨氮、PH、流量计在线监测设备位于出水泵房内。污水处理厂二期：

主要工程组成：粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、二氧化氯消毒接触池、出水泵房。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→初沉池→厌氧池→缺氧池→曝气池→二沉池→消毒接触池→出水泵房→排入牡丹江。排放口名称：污水处理厂（二期）出水口

自动监测设备名称及位置：

进水COD、氨氮、SS、PH在线监测设备位于预处理间内；出水COD、氨氮、PH、流量计在线监测设备位于出水泵房内。

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

污水处理厂进1个、出水口两个共2个点位。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、烷基汞、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

3、监测频次

3.1自动监测

COD、氨氮全天连续监测，每两小时一次。

SS、PH为实时数据。

3.2人工监测

总进口、总排口各1个点位的PH值、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、烷基汞、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂(LAS)、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

4、执行排放标准及其限值

我厂执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。

具体排放限值如下表：

| 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烷基汞 | 0 |
| SS（mg/L） | 20 |
| TP（mg/L） | 1.5 |
| TN（mg/L） | 20 |
| BOD5（mg/L） | 20 |
| COD（mg/L） | 60 |
| NH3-N（mg/L） | 8（15） |
| PH | 6-9 |
| 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 六价（mg/L） | 0.05 |
| LAS（mg/L） | 0.5 |
| 石油（mg/L） | 1 |
| 动植物油（mg/L） | 1 |
| 色度（倍） | 30 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 1.0*104 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

具体见下表。

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | YX-CODcrⅡ |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 氨氮 | 在线仪表监测 水杨酸法 | YX-NH3-N |
| 4 | PH值 | 甘汞电极法 | 上泰PH |
| 5 | SS | 重量法 | 电子天平 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 7 | TP | 人工监测 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 发酵管 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 |
| 10 | 动植物油 | 红外光度法 | JDS-109A红外测油仪 |
| 11 | 石油类 | 红外光度法 | JDS-109A红外测油仪 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计 |
| 13 | 烷基汞 | 气相色谱法 | 气象色谱仪 |
| 14 | 总汞 | 冷原子荧光法 | AFS8220原子荧光光度计 |
| 15 | 总铬 | 冷原子荧光法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 |
| 17 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | AFS8220原子荧光光度计 |
| 18 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 19 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | TAS990原子吸收分光光度计 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在法定东、南、西、北厂界外各方向分别设置，共设4个监测点

- 监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

龙江环保集团自行监测，每季度监测1次。

- 执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

| 时段 厂界外声 环境功能区 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 dB | 50 dB |

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

自行监测结果公布

- 对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台，网址：http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、人工监测结果

人工监测结果应于每次监测完的次月1日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

4、评价标准

（GB18918-2002）《城镇污水处理厂水污染物排放标准》中现有城镇污水处理厂基本控制项目排放限值一级B 标准。

手工监测承担单位和自动监控系统运行维护单位。

手工监测承担单位由黑龙江科瑞环境检测有限公司和牡丹江市污水处理厂化验室共同完成。

自动监控系统运行维护单位为哈尔滨鼎晟环保工程有限公司承担。