海林市柴河林海纸业有限公司废水监测方案

表-1  企业基本情况

| 1.法定代表人 | 孙海林 |
| --- | --- |
| 2.组织机构代码 社会信用代码 | - 91231083736900458P |
| 3.详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 牡丹江市 地区(市、州、盟) 海林市县(区、市、旗) 柴河镇 乡(镇) 黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇铁东路2号街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 129°40′50″ / 44°45′0″ |
| 5.联系方式 | 电话号码： 18845316366 联系人： 孙文超 传真号码： 0453-7528590 邮政编码： 157131 |
| 6.登记注册类型 | 内资企业（按企业登记注册类型填相应代码 ） |
| 8企业规模 | 1 大型 2 中型 √3 小型 4 微型 |
| 8.行业类别 | 行业名称： 机制纸及纸板制造 行业代码： 2221 |
| 9.开业时间 | 2002-03 |
| 10.所在流域 | 流域名称： 牡丹江流域 流域代码： AFI14000000 |
| 11.排水去向类型 | 排水去向类型： 厂内生产回用 排水去向代码： K其它 |
| 12.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称：厂内污水处理厂 排入的污水厂处理代码：91231083736900458P |
| 13.受纳水体 | 受纳水体名称： 牡丹江 受纳水体代码： AFI14000000 |
| 机制纸及纸板制造行业企业信息 |
| 14.企业类型 | 有限责任公司 |
| 15.原辅材料 | 废纸箱 |
| 16.生产工艺 | 废纸→碎浆→除砂→粗筛选→除砂→精筛选→纸板机→成品 |
| 17.产品类型及设计产能 | 年产70000吨 |
| 18.污水处理工艺 | 格栅→斜网→斜板沉淀池→气浮机→活性污泥生化→气浮→出水 |
| 19.是否有碱回收工艺 | 无 |
| 20.漂白工艺 | 无 |
| 21.是否有废纸脱墨工艺 | 无 |
| 22.是否有锅炉（碱回收炉除外），台数 | 有1台 |
| 23.是否有石灰窑 | 无 |

表-2   废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限：8mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 代替GB 7479-87 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：80mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |