为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一.公司基本情况

（一）南岔区污水处理厂隶属于环卫处管理，其位于联合办事处永丰社区南侧南岔河堤北岸，占地5600平方米，设计日处理生活污水一万吨，现实际处理0.75万吨，生产周期为全年运行，由区环保局不定期监督检查，由张旭峰与上级沟通处理日常事务，电话15804586398.

（二）生产工艺及产排污情况

污水厂主要由主反应池、集水间、风机房、脱泥间、操作间、化验室及办公室、在线监测室等组成。主要原料为聚丙烯酰胺、化学试剂等。工艺流程是生活污水通过污水管道流到集水间经过提升泵入主反应池曝气反应、沉淀静止，污泥打到脱泥间压成泥饼外运或是堆肥处理，上清液排入南岔河。排污口位于污水厂围墙外，在线监测安装于进水、出水管线上各一套，用于监测污水中的化学需氧量和氨氮。

二．污染物排放监测

（一）水污染物排放监测

1.监测点位；总排放口1个点位。

2.监测指标；化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3.监测频次；自动监测12次。

4.执行国家一级B标准，化学需氧量不得超过60毫克每升、氨氮不得超过8毫克每升。

5.监测方法和仪器；化学需氧量自动分析仪和氨氮自动分析仪。

（二）厂界噪声监测；暂时没有监测。

（三）周边环境质量监测；居民均已动迁走，符合环评要求。

三.质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程采样记录要认真填写，化学试剂防止过期失效，检查缺少及时添加，设备经常检查维护，人员考核持证上岗，所有仪器都经过检查合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四.自行监测结果公布

(一)  对外公布方式；省环保厅网站。

（二）公布内容；企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限；

1.废水自动监测设备为每2小时均值。

2.年度报告；每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。