国家重点监控企业自行监测方案

大庆佳昌晶能信息材料有限公司

2019年1 月18日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：大庆佳昌晶能信息材料有限公司

法人代表：王文昌

组织机构代码：79050764-9

所属行业：半导体制造

地理位置：大庆新发街1号（附位置图1）

生产周期：连续

自行监测联系人：段有志

邮    编：163000

联系电话：0459-6816395

传    真：0459-6816395

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：大庆大公环境监测有限公司

大庆佳昌晶能信息材料有限公司是以砷化镓等半导体材料的生产、研发、销售为主营的国家级高新技术企业。公司建设的砷化镓抛光片产业化项目列为省产业结构调整重点项目。

砷化镓抛光片产业化是多种关键核心技术工程化集成的高新技术产业，具有典型的技术密集、投资密集的高新技术产业特点。项目自建设以来得到了黑龙江省科力高科技产业投资公司的大力支持，目前企业步入快速发展阶段，构建了国际化管理、生产、销售、研发团队，拥有多项自主知识产权，持续开发新产品、新技术、新工艺，产品成本及品质控制，居国内首位。成为国内LED龙头企业—三安光电的第一供应商，在台湾市场，成为巨镓、光宏、华立捷等厂家客户的主要供应商，欧美日韩市场份额也在稳步增长。

（二）生产工艺

佳昌晶能采用自主研发的EVGF法砷化镓单晶生长技术生产2英寸~6英寸砷化镓单晶。将砷和镓分别放进石英容器（国内订做）的两端，真空封口后放进合成炉合成。然后将多晶料放进氮化硼坩锅（国内定做）后再放进石英容器内，真空封口后放进单晶炉生长。

晶片加工采用市场上先进的切割生产设备，将单晶棒切割成薄片（WS），用密封全自动磨抛系统对晶片进行磨平（LAP）和化学机械抛光（CMP），再用自动化清洗装置以电子级纯水和特定的化学溶液进行清洗（MEG），然后干燥（SRD），供分子束外延继续加工或直接包装销售，达到开盒即用。

工艺运行包括：晶体生长、晶片加工、测试分析、运行保障和产品管理。

（三）产排污情况

本项目废水主要为多晶清洗、单晶清洗、晶体加工、晶片导角、平面磨床和内圆锯废水、抛光清洗废水、酸雾洗涤废水、纯水站浓水、生活污水。排水标准达《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

二、监测内容

|  | 土壤 | 南北侧厂界和厂区内 | 每年 | As | 按《土壤元素近代分析方法》（中国环保监测总站）和HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》的要求进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、质量控制和质量保证

1、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

2、严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

工艺流程图

位置图

# Text boxes

晶

体

头

尾

切

割

单

晶

生

长

单

晶

生

长

备

料

合

成

多

晶

备

料

晶

体

参

数

测

试

滚

圆

、

做

参

考

面

X

光

定

向

研

磨

倒

角

晶

体

切

片

全

自

动

抛

光

超

纯

水

清

洗

表

面

参

数

测

试

抛

光

片

封

装

化

学

腐

蚀