2019年度黑龙江华丰煤化工有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 范君 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 9123050075867261XK |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 双鸭山市 地区(市、州、盟) 集贤县 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 230500 地区(市、州、盟) 集贤县 县(区、市、旗) 乡(镇) 黑龙江省双鸭山市集贤县平原村 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 131°10′53.44″ / 46°47′48.30″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 丁亮 传真号码： 邮政编码： 155900 |
| 9.登记注册类型 | 有限责任公司 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 炼焦 行业代码： 2521 |
| 13.建成投产时间 | 2010-06 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 废气在线监测仪 |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 废气在线监测仪 |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：500mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | 废气在线监测仪 |
| 熄焦塔 | 燃烧 | MF0025 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 熄焦塔 | 燃烧 | MF0025 | 废气监测点2 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点3 | 颗粒物 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 废气在线监测仪 |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点3 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 废气在线监测仪 |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点4 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 废气在线监测仪 |
| 常规机焦炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点4 | 颗粒物 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 废气在线监测仪 |
| 粗苯管式炉 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 粗苯管式炉 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点5 | 氮氧化物 | 上限：200mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 |  |
| 粗苯管式炉 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点5 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 非甲烷总烃 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 苯 | 上限：6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015,固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 氰化氢 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0068 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0067 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 焦油储罐 | 燃烧 | MF0069 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 洗油储罐 | 燃烧 | MF0070 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 粗苯储罐 | 燃烧 | MF0065 | 废气监测点6 | 酚类 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
| 再生装置 | 燃烧 | MF0046 | 废气监测点7 | 硫化氢 | 上限：3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 其他 |  |
| 再生装置 | 燃烧 | MF0046 | 废气监测点7 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 粉碎机 | 燃烧 | MF0008 | 废气监测点8 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 配煤塔 | 燃烧 | MF0011 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 配煤塔 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 配煤塔 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 配煤塔 | 燃烧 | MF0013 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 配煤塔 | 燃烧 | MF0012 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 筛焦设施 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点10 | 颗粒物 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 硫铵干燥器 | 燃烧 | MF0051 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 硫铵干燥器 | 燃烧 | MF0051 | 废气监测点11 | 氨 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 苯 | 上限：0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：150mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
| 废水监测点1 | 苯并[a]芘 | 上限：0.00003mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限：25mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005,其他 |
| 废水监测点1 | 多环芳烃 | 上限：0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点1 | 氰化物（总氰化合物） | 上限：0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
| 废水监测点1 | 挥发酚 | 上限：0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 废水监测点2 | 悬浮物 | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点2 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点2 | 氰化物（总氰化合物） | 上限：0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
| 废水监测点2 | 氨氮（NH3-N） | 上限：25mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 |
| 废水监测点2 | 挥发酚 | 上限：0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |
| 废水监测点2 | 化学需氧量 | 上限：150mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 酚类 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其他 |
| 厂界 | 苯并[a]芘 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |
| 厂界 | 二氧化硫 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009,环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 483-2009 |
| 厂界 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 颗粒物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 厂界 | 氰化物（总氰化合物） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 厂界 | 苯酚 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 厂界 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 无组织自行监测点1 | 氨 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 无组织自行监测点2 | 颗粒物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 无组织自行监测点3 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 无组织自行监测点4 | 苯可溶物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其他 |
| 无组织自行监测点5 | 苯并[a]芘 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司东侧 |  |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/季度 |  |
| 公司南侧 |  |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/季度 |  |
| 公司西侧 |  |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/季度 |  |
| 公司北侧 |  |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 废气在线监测仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、排放口规范化设置说明

- 此图片为：MF0008  粉碎机布袋除尘器排放口，排放口编号：TA0001 ， 排气筒高度15米，排气监测口

设一个。

- MF0009、MF0010、MF0011、MF0012、MF0013,配煤塔布袋除尘器排放口，排放口编号为TA0002,排气筒高度20米。排气监测口设一个。

3、MF0028筛焦设施布袋除尘器，排放口，排放口编号TA0003，排气筒高度15米。排气监测口设一个。

4、MF0016常规机焦炉焦炉烟筒，排放口，排放口编号TA0004，排气烟囱高度120米。排气监测口设四个。

5、MF0016常规机焦炉装烟双M型导烟车高压氨水消烟除尘排放口，排气筒编号TA0005，排气筒高度5.5米，此设备为封闭设施无监测口。

6、MF0006常规机焦炉推焦干式净化除尘地面站排放口，排放口编号TA0006，排气筒高度20米。排气监测口设一个。

7、MF0025熄焦塔折流板除尘器出口排放口，排放口编号TA0007，排气筒高度45米。排气监测口设一个。

8、MF0057粗苯管式炉排放口，排放口编号TA0008，排气筒高度45米，排气监测口设两个。

9、MF0069、MF0070、MF0071、MF0072、MF0073、MF0074、各类储罐，洗净塔排放口，排放口编号TA0009，排气筒高度30米。排气监测口设一个。

10、MF0052硫铵干燥器湿式除尘口，排放口，排放口编号TA0014，排气筒高度28米。排气监测口设两个。

11、MF0046脱硫塔排气口，排气口编号TA009，排气筒高度43.5米。排气监测口设一个。

12、湿式熄焦废水排放口，排放口编号TW0012.。取样监测口设一个。

13、酚氰污水处理站，出水排放口，排放口编号TW0013.取样监测口设一个。

六、监测质量保证

监测质量按照HJ820执行

七、样品保存方法和年限

采样和监测由第三方监测机构进行，保存办法和保存年限由第三方监测机构控制。