国家重点监控企业自行监测方案

大庆圣德雷特化工有限公司

2019年12 月02日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：大庆圣德雷特化工有限公司

法人代表：王正强

税号:9123060705286453XH

所属行业：危险废物治理

地理位置：黑龙江省大庆高新区林源园区大庆高新轻纺工业园18号厂房

生产周期：连续

自行监测联系人：丁凯      邮    编：163500

联系电话：0459-6031501

传    真：0459-6031501

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：大庆大公环境检测有限公司

大庆圣德雷特化工有限公司成立于2012年9月11日，我公司危险废物核准经营范围HW08废矿物油与含矿物油废物（29项代码其中包含代码900-249-08），HW49其他废物（代码900-41-49）废弃包装物。HW49其他废物（代码900-44-49）废弃的铅蓄电池。范围HW49其他废物（代码900-41-49）防渗布。

二、监测内容

（一）有组织废气污染物排放监测

监测点位：燃烧器排放口、锅炉排放口、热解炉排放口。

监测项目：燃烧器排放口监测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；锅炉排放口、热解炉排放口监测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度。

监测频次：锅炉有组织排放污染物每年监测1次，非连续采样 至少3个；燃烧器、热解炉有组织排放污染物每年监测1次，非连续采样 至少3个。

监测方法及仪器：见表1-1。

表1-1 监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 锅炉烟尘测定方法 GB/T 5468-1991 | 自动烟尘气测试仪 电子天平 （十万分之一） |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘气测试仪 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘气测试仪 |
| 4 | 黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | / |

评价标准

锅炉、热解炉排放口有组织废气监测结果评价标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。见表1-2。

表1-2锅炉、热解炉排放口有组织废气评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 |
| 2 | 二氧化硫 | 50 |
| 3 | 氮氧化物 | 200 |
| 4 | 黑度 | 1级 |

燃烧器排放口有组织废气监测结果评价标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）标准。见表1-3。

表1-3燃烧器排放口有组织废气评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 200 |
| 2 | 非甲烷总烃 | / |
| 3 | 二氧化硫 | 850 |
| 4 | 氮氧化物 | / |

（二）无组织污染物排放监测

监测点位：厂界四周

监测项目：非甲烷总烃、硫化氢、硫酸雾、颗粒物

监测频次：每半年监测1次，非连续采样至少3个。

监测方法及仪器：见表2-1。

表2-1无组织废气监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪FID |
| 2 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇 第一章 十一、（二） | 智能TSP综合采样器 紫外可见分光光度计 |
| 3 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年) 第五篇 第四章 四、（一） | 智能TSP综合采样器 离子色谱 |
| 4 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 智能TSP综合采样器 电子天平 （十万分之一） |

评价标准

无组织污染物排放监测结果评价标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。无组织硫化氢排放监测结果评价标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）见表2-2。

2-2无组织污染物排放监测结果评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.0 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 硫酸雾 | 1.2 |
| 4 | 颗粒物 | 1.0 |

（三）废水污染物排放监测

监测点位：生活污水排放口、生产废水排放口

监测项目：生活污水排放口监测化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量；生产废水排放口监测化学需氧量,pH值,悬浮物,石油类。

监测频次：每年监测1次

监测方法及仪器：见表3-1。

表3-1废水污染物排放监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 25.00mL滴定管 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 3 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 |
| 4 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电子天平 （十万分之一） |
| 6 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 |

评价标准

生活污水污染物排放监测结果评价标准限值见表3-2。

表3-2生活污水污染物排放监测结果评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 20 |
| 2 | 氨氮 | 8 |
| 3 | 总磷 | 1 |
| 4 | pH值 | 6-9 |
| 5 | 悬浮物 | 20 |
| 6 | 石油类 | 8 |

生活污水污染物排放监测结果评价标准限值见表3-3。

表3-3生活污水污染物排放监测结果评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | / |
| 4 | pH值 | / |
| 5 | 悬浮物 | 3 |
| 6 | 石油类 | 8 |

（四）厂界噪声监测

监测点位:厂界外东西南北各方向1米处各设置一个监测点，共设 4个监测点。

监测项目：昼、夜等效声级。

监测频次：每年监测1次。

监测方法及测量使用仪器见表4-1。

表4-1噪声监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 噪声分析仪（声级计） |

评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区排放限值。见表4-2。

表4-2厂界噪声评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 65 | 55 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（二）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（三）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（四）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

附图

生产工艺流程图