省重点监控企业自行监测方案

大庆市第五医院

2019年12月9日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《关于做好重点排污单位自行监测及信息公开工作的通知》文件要求，根据国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我院的实际服务及污染物治理情况，制定2019年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、经营服务、产排污情况

（一）公司概况

1、单位名称：大庆市第五医院

2、法定代表人：车晓东

3、组织机构代码：E6838642_3

4、所属行业：医疗服务

5、服务地址：大庆市龙凤区乙烯兴化北街122号

大庆市龙凤区龙凤大街81号

6、联系方式：大庆市第五医院安全环保科

科长：侯肖飞   电话：0459-6761318

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：大庆石化公司质量检验中心

（二）经营服务及规模

大庆市第五医院隶属于中国石油大庆石化公司，是一所企业医院，也是一所市属医院，又是一所拥有600张床位，集医疗、教学、科研、化工厂区急诊急救、预防保健、职业健康体检、社区卫生服务、康复功能于一体的综合性三级乙等医院。主要担负着卧龙地区的医疗、预防、康复、保健任务。是大庆东部地区、大庆石化所在地的综合医疗卫生服务中心。
    医院设为两部，一部始建于1961年，二部始建于1987年。分别坐落在龙凤和乙烯。占地面积10.74万平方米，总建筑面积6.57万平方米。

（三）排污情况

我院污水处理方式采用氯酸钠和盐酸生成二氧化氯工艺化学法对污水进行消毒处理，设备24小时运行，系统出水通过大庆石化公司质量检验中心监测，各项指标符合《医疗机构污染物排放标准（GB18466-2005）》。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

大庆石化公司质量检验中心开展监测。

监测点位：（1）一部污水处理站排放口。

（2）二部污水处理站排放口

监测项目：PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯、粪大肠菌群、。

监测频次：每月检测一次。

监测方法及仪器：见表1。

表1              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 酸度计 |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 蒸馏仪、滴定管 |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 滴定管 |
| 5 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 | 分光光度计 |
| 6 | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ1001-2018 | 恒温培养箱、程控定量封口机 |

（二）评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行医疗机构污染物排放标准（GB18466-2005）标准。见表2。

表3                        评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤250 |
| 3 | 悬浮物 | ≤60 |
| 4 | 氨氮 | ≤15 |
| 5 | 总余氯 | 2～8 |
| 6 | 粪大肠菌群 | ≤5000 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水监测质量保证措施：按照《大庆石化公司环保监测管理规定》进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、监测结果

监测结果应于每月监测完的次月公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

图1大庆市第五医院二部区域位置图       五星处为二部污水处理站

图2大庆市第五医院一部区域位置图       五星处为一部污水处理站