大庆油田有限责任公司第七采油厂

土壤环境监测方案

# 大庆油田有限责任公司第七采油厂

二Ο一九年一月

为进一步加强对全市土壤环境的监督管理，按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《黑江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕 46号）、《大庆市人民政府关于印发大庆市土壤污染防治实施方案的通知》（庆政规〔2017〕2号）和《关于发布全省土壤环境重点监管企业名单（第一批）的通知》（黑环办〔2017〕259号）有关要求，结合我厂情况，参照《场地环境监测技术导则》（HJ25. 2-2014）制定土壤环境监测自测方案如下：

一、企业基础信息

| 单位名称 | 大庆油田有限责任公司第七采油厂 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 李士奎 | 组织机构代码 | 91230607716675409L |
| 单位所在地 | 大庆市大同区大庆油田有限责任公司第七采油厂 |
| 联系人 | 周传君 | 联系电话 | 4494385 |
| 厂区经度 | 东经124°39'57” | 厂区纬度 | 北纬45°55'18” |
| 所属行业类别 | 石油和天然气开采业 | 生产周期 | 1978年至今 |
| 区块开发面积 | 1511.65平方千米 |
| 地理范围 | 大庆市肇源县，肇州县，大同区 |
| 企业员工总数 | 4556人 |

- 土壤环境监测

- 监测点位

通过现场调查，根据土壤类型、土地利用和油水井分布情况，开发区域内共设4个土壤监测点，详见表。

萨北开发区土壤监测点

| 序号 | 地点 | 地址描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡42-平4井场 | 第二油矿区域内 |  |
| 2 | 葡81-更48井场（耕地） | 第一油矿区域内 |  |
| 3 | 南263-平330井场 | 敖包塔作业区区域内 |  |
| 4 | 葡208-98井场 | 第三油矿区域内 |  |

- 执行标准及监测项目

执行标准为《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）、《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》（发布稿）（HJ 1021-2019），监测因子为PH、砷、总铬、铅、汞、挥发酚、石油烃C10-C40、石油类。

- 监测频次

每年监测一次。

- 监测单位

委托有资质监测单位开展监测。

- 实施方案时间

2019年12月30日前，完成监测。

四、质量控制和质量保障

参照有关技术规范和导则要求制定监测方案，并报送油田公司质量安全环保部审核通过后依方案执行。

合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。监测指标必须至少包含土壤环境重点监管企业名单中企业对应的特征污染物。采样人员遵守采样操作规程，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

严格执行监测方案。认真如实填写各项监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

五、监测结果公布

按照上级环保部门要求，对第七采油厂监测结果予以公布。

（一）对外公布方式：上级要求的环境监测平台网上公布。

（二）公布内容：全部监测点位、监测时间、因子指标情况等。

（三）公布时限：每年对监测结果完成后及时公布。

大庆油田有限责任公司第七采油厂

2019年1月20日