检 测 报 告

盛禄评检（2019）第HSL191128-122号

项目名称： 大庆优嘉环保科技有限公司环境检测项目

检测类别：              委托检测

委托单位：       大庆优嘉环保科技有限公司

黑龙江盛禄评价检测有限公司

2019年12月编制

- 检测结果

| 测试报告 | 采样点位 | 厂区内土壤 |
| --- | --- | --- |
|  | 实验室样品编码 | T191203A |
|  | 样品性状 | 黑色、砂砾状 |
| 项目名称：大庆优嘉环保科技有限公司环境检测项目 | 分析日期 | 2019.12.03-2019.12.09 |
| 分析指标 | 方法 | 单位 | 检出限 | 分析结果 |
| 土壤 |  |  |  |  |
| pH | 土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007 | 无量纲 | —— | 7.6 |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | mg/kg | 0.01 | 0.04 |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法GB/T 22105.1-2008 | mg/kg | 0.002 | 0.018 |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法GB/T 22105.2-2008 | mg/kg | 0.01 | 16.7 |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | mg/kg | 0.1 | 29.3 |
| 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收光度法HJ 491-2009 | mg/kg | 5 | 121 |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | mg/kg | 1 | 22.0 |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | mg/kg | 5 | 22.0 |
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | mg/kg | 0.5 | 117.0 |
| 石油类 | 红外分光光度法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006）（4-5） | mg/kg | —— | 51.93 |

······································***以下空白***·······································