大庆油田水务公司

南区污水处理厂

自行监测方案

2020年1月10日

大庆油田水务公司南区污水处理厂

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2020年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：大庆油田水务公司南区污水处理厂

法人代表：黎鹤

所属行业：污水处理

地理位置（附位置图）：大庆市红岗区铁西路2号

生产周期：24小时

联系方式：0459-4989527

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：曝气生物滤池

主要原料及产品：城镇污水处理

工艺流程（附工艺流程图）：

排放口名称：紫外线间

位置及标示牌：WS230613310502

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

紫外线间

2、监测指标

总铅,水温,pH值,总磷（以P计）,粪大肠菌群数/（MPN/L）,悬浮物,流量,色度,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,五日生化需氧量,石油类,动植物油,阴离子表面活性剂,总汞,总镉,总铬,总砷,六价铬,烷基汞。

3、监测频次

化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、流量、全天连续自动监测，监测周期1次/2h。

悬浮物，色度，五日生化需氧量，石油类,动植物油,阴离子表面活性剂，粪大肠菌群数/（MPN/L）监测周期1次/1月。

总铅、总汞、总镉、总铬、总砷、六价铬，监测周期1次/1季度。

烷基汞，监测周期1次/年。

手动监测方法为委托第三方监测。

4、执行排放标准及其限值

我厂执行国家GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B要求。

| 污染物名称 | 执行标准值 （毫克/升） |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 60 |
| 生化需氧量 | 20 |
| 悬浮物 | 20 |
| 动植物油 | 3 |
| 石油类 | 3 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 |
| 氨氮 | 8（15） |
| 总磷（以P计） | 2005年12月31日前建设的 | 1.5 |
|  | 2006年1月1日起建设的 | 1 |
| 色度 | 30 |
| PH | 6-9 |
| 粪大肠菌群数 | 104 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，COD采用铬法，氨氮采用纳式试剂法，总磷采用钼酸铵分光光度法，总氮采用过硫酸钾紫外分光光度法。

监测仪器：CODmax型COD在线分析仪、AmtaxTM Compact型氨氮在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪

（二）大气污染物排放监测

1、监测点位

污泥脱水间、预处理间、中间提升泵房、反应沉淀池

2、监测指标

根据污水处理工艺及各工序恶臭污染物的排放特征，确定监测指标为H2S、NH3、和臭气浓度。

3、监测频次

每季度进行一次大气污染物监测。

4、执行排放标准及其限制

南区污水处理厂大气污染物排放标准GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中大气污染物排放浓度标准值。H2S浓度不得超过0.06 mg/m3、NH3浓度不得超过1.5 mg/m3、臭气浓度不得超过20 mg/m3。

5、监测委托机构

大庆石油管理局职业病防治所

（三）厂界噪音监测

1、监测点位

综合泵房、鼓风机房、污泥脱水间

2、监测频次

每季度进行一次噪音监测

3、执行标准

厂址位于大庆市噪音功能区划中规定的II类区，因此厂界噪音现状评价采用《工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）中的II类标准，即昼间60db(A)，夜间50db(A)。

4、监测方法及委托机构

第三方监测，大庆石油管理局职业病防治所

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

纸板数据整理存档；

电子版数据每日上传至黑龙江省重点监控企业自行监测信息发布平台及全国污染源监测信息管理与共享平台。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件1：水质、大气监测点位示意图

# Text boxes

西干渠

紫外线消毒间

反冲洗储水池

综合泵房

外运

污泥脱水系统

提 升

提 升

配水井

中间提升泵房

反应沉淀间

调节池

预处理间

市政污水

曝气生物滤池

反硝化生物滤池