中国石油集团电能有限公司气电公司

2019年污染源年度报告

中国石油集团电能有限公司气电公司位于大庆油田采油六厂北侧，与喇二联合站、喇二压气站相邻，油田让林路可直通厂区。公司始建于1985年，拥有两台从美国GE公司引进的MS-6001型燃气轮发电机组，总装机容量97MW，为当时国内投产最早的燃气轮机发电机组。该机组燃料为天燃气。

1号机组是从美国GE公司引进的MS-6001型燃气轮发电机组，发电机额定容量46 MW，于1986年9月并网发电。2号机组是从美国GE公司引进的STAG-106燃气-蒸汽联合循环发电机组，发电机额定容量为51MW，2号机组简单循环于1988年10月并网发电，2号机组联合循环于1990年8月投入运行。两台余热锅炉的蒸发量分别为：1号炉66吨、2号炉73.26吨。

气电公司污染源主要是燃烧中废气，废气中主要监测指标是：氮氧化物、二氧化硫、烟尘，从2015年监测的指标看：氮氧化物指标平均210mg/m3以上，二氧化硫指标平均35mg/m3以下，烟尘指标平均为5mg/m3左右，只有氮氧化物存在着超标现象.

2016年7月对1号机组进行了DLN1.0降氮系统的改造，并投入运行，二氧化硫浓度控制在35毫克/M3，氮氧化物控制在50毫克/M3，烟尘颗粒物控制在了5毫克/M3。2018年初，2号机组降氮系统改造完成并于2018年初投入运行，二氧化硫浓度控制在35毫克/M3，氮氧化物控制在50毫克/M3，烟尘颗粒物控制在了5毫克/M3。实现两台机组废气排放达标。

（一）监测方案未做调整。

（二）公司2019年全年生产273天，烟气在线监控设备一直对两台机组进行连续的实时监测，数据上传至省和国家平台。手工监测频次为每月1次，全年共检测9次（机组从2月份开始运行，于10月份全部停运），9次检测各项数据全部达标，没有超标情况。

（三）公司2019年全年排放量

废气：氮氧化物45.3503吨，烟尘2.91吨，二氧化硫26.7067吨。

废水：氨氮0.007117吨，悬浮物0.310353吨，化学需氧量0.57879吨。

（四）公司2019年危险废物情况：

截止到11月末，产生废矿物质油（机组用润滑油）3.005吨，于8月份和有资质的公司签订协议，办理转移计划和转移联单，转移废矿物质油2.725吨，剩余0.28吨，现储存在公司危废库中。实验室废液产生0.0183吨，历年产生合计0.1553吨，因未找到有资质的公司进行转移处理，现储存在公司危废库中。废矿物油桶9个，历年产生合计106个，现储存在公司危废库中。

（五）公司废水和废气通过各种方式监测，排放数据全部达标，并经过对周边环境排查，未对环境质量造成影响。

中国石油集团电能有限公司气电公司

2019年12月