大庆石化公司

自行监测方案

2020年2月29日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2020年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

法人代表：康志军

所属行业：石油化工

地理位置：东经125°12′02″，北纬46°26′57″

生产周期：365天

联系方式：0459-6410473

委托监测机构：本单位

监测点位：

（二）基本情况

大庆石化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料，从事炼油、化肥、乙烯、塑料、液体化工、橡胶、腈纶生产，并具备工程技术服务、机械制造加工、生产技术服务、矿区综合服务能力的特大型石油化工联合企业。

公司现有生产装置60多套，可生产62个品种330个牌号的产品。炼油加工能力650万吨/年，乙烯生产能力120万吨/年，合成氨45万吨/年，尿素80万吨/年，聚乙烯111万吨/年，丁辛醇20万吨/年，ABS 10.5万吨/年，腈纶丝6.5万吨/年。

工艺流程图如下：

化工区生产工艺示意图

（三）污染治理设施及流程：

1、废水处理设施

（1）化工污水处理场（一）

化工厂区（原60万吨/年乙烯工程）所有含油污水首先经调节、隔油、浮选预处理后，提升进入化工污水场，经沉砂、除油、均质后，调节后进入曝气池，出水经沉淀，送至过滤系统，经高速过滤和活性炭吸附过滤后，排入终水池，符合排放标准后，由终水泵提升至1#、3#泵站，汇同公司其它废水一起排至青肯泡氧化塘。

（2）化工污水处理场（二）

化三厂区及新建大乙烯装置区的所有污水排至化工污水处理场（二），经隔油池、调节后进气浮池，出水自流进A/O生化池，出水进入二沉池进行沉淀分离，后提升至曝气生物滤池进一步降解，出水水质达到污水排放标准后，排至公司1#、3#泵站，汇同公司其它废水排至青肯泡氧化塘。

（3）腈纶污水处理场

含氰废水首先进入调节池均匀水质，经气浮装置后，进入水解酸化池，经水解酸化处理的废水进入好氧生化系统，经生化处理、沉淀池泥水分离后，排至公司1#、3#泵站，汇同公司其它废水排至青肯泡氧化塘。

（四）排放口名称、位置及标识牌、在线设备安装

大庆石化公司有工业废水排放口1个，即青肯泡氧化塘总排口。青肯泡氧化塘位于安达市羊草镇，公司在青肯泡氧化塘污水排放口设置了标识牌，安装了COD、氨氮在线分析仪及流量计。

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点

工业废水排放口监测点设置在青肯泡总排口，共1个 。

2、监测项目

工业废水和生活污水监测项目均为化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

工业废水总排口：4月-11月每周监测1次；12月-次年3月每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值。

工业废水总排口—青肯泡：《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），COD小于50mg/l，氨氮小于5mg/l。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在化工厂界外东、西、南、北四个方向各设1个监测点，共设4个。

2、监测项目

昼、夜等效声级

昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

3、监测频次

每半年1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：全国污染源监测信息管理与共享平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1季度公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

炼油厂区

化工厂区