2019年中国蓝星哈尔滨石化有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

中国蓝星哈尔滨石化有限公司隶属于中国化工集团公司，是危险化学品生产企业，成立于2000年7月（由原哈尔滨市化工局下属华宇股份有限公司和石油化工厂两家企业组建而成）。公司是有机化学原料制造企业。一厂拥有12万吨/年苯酚丙酮。主要产品为苯酚、丙酮。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、废水自行监测情况

我公司采取废水自行监测及委托监测的方式

每周监测项目：化学需氧量、氨氮、PH、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚

每月监测项目：五日生化需氧量、总有机碳、氟化物、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物

每半年监测项目：苯、异丙苯、苯并（a）芘、邻二甲苯、LAS（阴离子表面活性剂）

监测结果及时、完整在国家、省厅网站公布。

3、废气自行监测开展情况

我公司采取废气自行监测（废气在线分析仪）及委托监测的方式。

每小时监测项目（锅炉废气在线）：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

每月监测项目：非甲烷总烃（工艺废气）、硫化氢（废水处理有机废气收集处理装置排气筒）

每季度监测项目（企业边界任何1小时大气污染物平均浓度）：非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度

每半年监测项目（工艺废气）：苯、丙酮、酚类、二甲苯

每年监测项目（企业边界任何1小时大气污染物平均浓度）：苯并（a）芘

4、厂界噪声自行监测情况

我公司委托有资质的单位进行噪声监测工作，采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:厂界东、南、西、北8个点，监测结国家、省厅网站公布果在。

三、具体监测情况

中国蓝星哈尔滨石化有限公司一厂全年生产天数365天，监测天数365天.

厂区污水全年自行监测538次，达标538次，有组织废气自行监测84次，达标84次；噪声自行监测40次，达标40次。全年各项污染物没有超标情况。

四、全年废水、废气污染物排放量

2019年废水排放量77430吨，COD 排放量3.18吨，氨氮排放量0.078吨。

2019年废气二氧化硫排放量14吨，氮氧化物85.14吨，烟尘4.19吨。

五、2019年固体废物基本情况

| 代码 | 类别 | 产生数量 | 处置方式 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900-410-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 223.4 | 填埋 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | 10.88 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物 | 12.96 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 261-070-39 | 酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物 | 116.12 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 261-071-39 | 酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物 | 24.3 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装、容器、过滤吸附介质 | 8.36 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 900-047-49 | 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03 、900-999-49） | 4.731 | 焚烧 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |
| 261-012-11 | 异丙苯法生产苯酚和丙酮过程中产生的蒸馏残渣 | 3477.2 | 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物 | 洛阳昊海环保科技有限公司 |
| 900-349-34 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣 | 4.26 | 物理化学处理 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 |

六、周边环境质量影响状况监测结果

| 监测点位 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向1 | 0.14 | 0.085 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | ＜10 | 0.06 |
| 下风向2 | 0.47 | 0.117 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.004 | 16 | 0.11 |
| 下风向3 | 0.45 | 0.112 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.005 | 12 | 0.10 |
| 下风向4 | 0.41 | 0.169 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.006 | 14 | 0.11 |