黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 杨宏 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 9123012757808698XX |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 哈尔滨市 地区(市、州、盟) 木兰县 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 230100 地区(市、州、盟) 木兰县 县(区、市、旗) 木兰镇 乡(镇) 哈尔滨市木兰县木兰镇跃进街一委六组 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 127°18′36″ / 45°32′24″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 0451-57088383 联系人： 任雪 传真号码： 邮政编码： 151900 |
| 9.登记注册类型 | 其他企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 火力发电 行业代码： 4411 |
| 13.建成投产时间 | 2011-09 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0029 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0029 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0029 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0029 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |  | 烟气在线监测系统 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0029 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 总硬度 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-87 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89 |
| 废水监测点1 | 硫化物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 |
| 废水监测点1 | 石油类 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 溶解性总固体 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006(8.1) |
| 废水监测点1 | 挥发酚 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 代替GB 7490-87 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 代替GB 7479-87 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86 |
| 废水监测点1 | 氟化物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 烟气在线监测系统 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |