## 甘南县污水处理厂2019年自行监测方案

## 一、企业概况

（一）甘南县污水处理厂位于甘南县城东南东经123°34′22″,北纬47°54′20″,场区占地面积13000平方米。主要从事县城区生活污水的收集和处理工作，处理工艺采用EBIS处理工艺。经处理的生活污水可达到国家一级A类排放标准，经检测合格后部分排入音河。

## （二）甘南县污水处理厂严格按照各污染物治理排放标准处置污染物，减轻或降低了污染物对周边分环境造成的影响。固体废物方面：污水处理环节中产生的污泥经压滤和连同格栅楂全部外运到县生活垃圾处理厂进行卫生填埋处理。

## 二、自行监测开展情况简介

## （一）目前，甘南县污水处理厂开展污染物自行监测的方式主要为手工监测和自动监测相结合的方式。

## （二）应省、市环保部门的要求，污水厂在进、出水口位置安装了COD在线监测设备、NH3-N在线监测设备、总磷在线设备、总氮在线设备、PH，实现了与省、市环保部门监测平台的联网运行，运行检验合格。污水厂设有专门的检测仪器，一线操作人员均为培训合格后持证上岗。自行监测仪器包括消解仪、分光光度仪等检测设备，能够完成出水COD、BOD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH等的自行监测。

## 三、手工监测方案

## （一）废水监测方案

1、废水监测点位：进水口、出水口。

## 监测项目：COD、BOD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、pH等

## 监测频次：手工监测为每天一次。

## 主要废水污染源为城政居民生活污水、废水排污口1个。

监测点位、监测项目及监测频次见表1

废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水 | 化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、PH | 每日一次 |
| 2 | 出水 | 化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、PH |  |

## 2、分析方法及使用仪器：废水污染物分析方法及使用仪器情况见表2。

表2  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 50 | KHCOD-100型COD自动消解回流仪 |  |
| 2 | 氨 氮 | 纳氏试剂光度法 | 5（8） | 721分光光度计 |  |
| 3 | BOD | 稀释接种法 | 10 | SPX-250B智能型生化培养箱 |  |
| 4 | 悬浮物 | 103—105ºC烘干的不可滤残渣 | 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |
| 5 | 总 氮 | 过硫酸钾氧化、紫外分光光度法 | 15 | 紫外分光光度计ur-9600 |  |
| 6 | 总 磷 | 钼锑抗分光光度法 | 0.5 | 721分光光度计 |  |
| 7 | PH | 玻璃电极法 | 6-9 | PHS系列实验室PH计 |  |

## 4、分析结果评价标准

废水排放执行GB18918—2002《城镇污水处理厂水污染物排放标准》，甘南县污水处理厂执行一级A 排放标准,基本控指标项目浓度限值见表3 （日平均mg/L）。

表3       废水污染物排放标准           单位：mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | BOD | SS | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 50 | 5（8） | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 6-9 |

## （二）人工监测质量保证

1、制度保证。我厂监测质量控制严格按照相关标准执行，建立健全监测质量管理体系及相关管理制度，做到职责明确，各项制度和规定认真落实到每个人身上，各操作单元协同配合，不断提高监测水平。

2、人员素质的保证。监测系统的运行和维护要求操作人员具备很强的责任心和一线操作能力，熟悉操作原理，对仪器的使用、维护等也得做到掌握并准确运用。我厂从事监测的操作人员均有上岗证，严格按照《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918—2002）执行标准开展监测工作。

3、化验环境的保证。化验室配备完善的防火、防盗等安全设施设备，化验场所、采光、保温、通风等满足检测工作的实际要求，保证环境不对监测结果的有效性、稳定性及操作产生不利影响。化验室使用完毕后，及时关闭仪器开关、水、电等。

4、化验设备（仪器）精度的保证。系统（仪器）的正常运行是获得可靠检测数据的基础。我厂定期对水质监测系统进行维护保养，确保系统正常运行。化验用仪器按照规定由国家法定计量部门进行校准，合理使用化验设备，确保监测数据的可靠性。

5、化验试剂的存放和领取。化验使用的各种仪器设备、标准药品及检测样品按照各自的特性摆放（或存放），标识准确明显。强酸强碱、剧毒物和贵重仪器指定专人进行保管，领取手续严格。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录详细、准确。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## 四、自动监测方案

## （一）自动监测内容

表4 自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | COD | 进、出水口 | 全天连续监测 | 与省市正常联网 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 进、出水口 |  |  |  |

## （二）自动监测质量保证

1、污水厂配有专人对在线监测数据进行记录审核并准确填写运行记录。

2、废严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

3、自动监测设备原始运行数据完整，填写准确，设备维护记录完整，各项原始数据经审核后整理归档保存，保存期限为三年。

## 公布时限

1、各项基础信息及自行监测方案如有调整或变化时，在变更后5日内公布最新内容。

2、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

3、自动监测数据每日公布一次（24小时均值）。

## 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。