哈尔滨市康达环保投资有限公司

哈尔滨群力污水处理厂

2020年度生产运行

自行监测方案

2019年12月31日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2018年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨群力污水处理厂

法人代表：毛庆

地理位置：哈尔滨市道里区上江街1500号

生产周期：24小时连续生产

联 系 人：孟杰

联系方式：0451-51997119

监测方式：自行采用手工、自动监测

1.2生产工艺及产排污情况

主要原料及产品：市政管网收集的污水，经预处理-生化处理-深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

工艺流程图：

1.2.1 污水排放

名称：群力污水处理厂排口

位置：何家沟距松花江700米处

通过自动监测、手工监测对进、出水口进行水质监测。

自动监测设备名称：进出口COD自动监测仪器、进出口SS自动监测仪、进出口NH3-N自动监测仪、进出口TN自动监测仪、出口TP自动监测仪、进出口PH自动监测仪、进出口电磁流量计

自动监测设备位置：进口自动监测站房（细格栅间）、出口自动监测站房（紫外消毒间）。

手工监测方式：自测、外委。

1.2.2 雨水排放

厂内雨水经雨水排放管道排入厂内污水处理单元，无外排设施，不做单独监测。

1.2.3 废气排放

厂内产生废气的车间均设置废气收集装置，统一经过除臭工段处理后，通过两台15m高的排气筒集中排放。

监测方式：外委手工监测。

1.2.4 污泥处置

厂内生产过程产生的污泥在污泥脱水工段将含水率降低至于80%以下，使用专用封闭罐车运输至龙江环保集团污泥处置厂进行处置，采用高温好氧发酵工艺，最终去向为土地利用。

监测方式：外委手工监测、化验室自测。

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

进水、出水在线监测站房位置（监测点位示意图）。

2.1.2 监测指标及频次

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 自动监测 | 自行手工监测 | 外委手工监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水、出水在线站房 | 化学需氧量 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 2 | 进水、出水在线站房 | 生化需氧量 |  | 日/次 | 月/次 |
| 3 | 进水、出水在线站房 | 悬浮物 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 4 | 出水在线站房 | 动植物油 |  |  | 月/次 |
| 5 | 出水在线站房 | 石油类 |  |  | 月/次 |
| 6 | 出水在线站房 | 阴离子表面活性剂 |  |  | 月/次 |
| 7 | 进水、出水在线站房 | 总氮 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 8 | 进水、出水在线站房 | 氨氮） | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 9 | 进水、出水在线站房 | 总磷 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 10 | 出水在线站房 | 色度 |  | 日/次 | 月/次 |
| 11 | 进水、出水在线站房 | pH | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 12 | 出水在线站房 | 粪大肠菌群数 |  |  | 月/次 |
| 13 | 出水在线站房 | 总汞 |  |  | 季度/次 |
| 14 | 出水在线站房 | 总镉 |  |  | 季度/次 |
| 15 | 出水在线站房 | 总铬 |  |  | 季度/次 |
| 16 | 出水在线站房 | 六价铬 |  |  | 季度/次 |
| 17 | 出水在线站房 | 总砷 |  |  | 季度/次 |
| 18 | 出水在线站房 | 总铅 |  |  | 季度/次 |
| 19 | 出水在线站房 | 烷基汞 |  |  | 半年/次 |
| 20 | 进水、出水在线站房 | 水温 | 实时 | 日/次 | 月/次 |

2.1.3 执行排放标准及其限值

群力污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准，污染物排放最高浓度为：

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 50 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 10 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 10 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 1 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 15 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 5/8 |
| 9 | 总磷（mg/L） | 0.5 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

2.1.4 监测方法和仪器

详见下表：

表：监测方法和仪器

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(COD) | 重铬酸盐法 | GB11914－89 |
| 2 | 生化需氧量(BOD) | 稀释与接种法 | GB7488－87 |
| 3 | 悬浮物(SS) | 重量法 |  |
| 4 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB11894－89 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | GB 7479—87 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893－89 |
| 7 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920－86 |
| 8 | 石油类 | 红外光度法 | HJ 637-2018 |
| 9 | 动植物油 | 红外光度法 | HJ 637-2018 |
| 10 | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 |
| 11 | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 |
| 12 | 粪大肠菌群 | 多管发酵和滤膜法 | HJ/T 347-2007 |
| 13 | 总汞 | 冷原子荧光法 | HJT 341─ 2007 |
| 14 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 |
| 15 | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466－87 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 |
| 17 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 |
| 18 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 |
| 19 | 烷基汞 | 气象色谱法 | GB/T14204－93 |

2.2废气监测方案

2.2.1有组织废气监测点位图。

2.2.2 有组织废气监测频次及标准限值

| 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测点1 | 臭气浓度 | 2000 | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 废气监测点2 | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | 排污许可证 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |

2.2.3无组织废气监测点位

氨、硫化氢、臭气浓度在厂界上风向取一个采样点，厂界下风向取三个采样点。甲烷在厂区体积浓度最高处取一个采样点。

2.2.4 无组织废气监测频次及标准限值

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织甲烷监测点 | 甲烷 | 1% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 气相色谱法 |
| 厂界1 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | （GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界2 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | （GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界3 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | （GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界4 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | （GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |

2.3厂界噪声监测

3.2.1监测点位：在厂界设置监测点（监测点位示意图）。

3.2.2 监测频次及标准限值

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 70;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准4类标准 | 外委手工 | 季度/次 |
| 2 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准1类标准 | 外委手工 | 季度/次 |
| 3 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准1类标准 | 外委手工 | 季度/次 |
| 4 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准1类标准 | 外委手工 | 季度/次 |

2.4污泥指标监测

3.2.1监测点位：污泥脱水间。

| 监测指标 | 标准限值 | 标准名称 | 监测方法及依据 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 5-10 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 城市污水处理厂污泥检验方法（4 电极法）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 矿物油 | 3000mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 红外分光光度计）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 挥发酚 | 10mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 城市污水处理厂污泥检验方法（8蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 细菌总数 | <108MPN/kg干污泥 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 城市污水处理厂污泥检验方法（13 平皿计数法）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 粪大肠菌群值 | >0.01 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 城市污水处理厂污泥检验方法（14 多管发酵法）CJ/T 221-2005 | 外委手工 | 月/次 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 自测手工 | 日/次 |

3 质量控制和质量保证

3.1手工监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2自动监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3纳污水体环境质量监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5 自行监测结果公布

5.1 对外公布方式

全国污染源监测信息管理与共享平台(https://wryjc.cnemc.cn)及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容

企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果(废水自动监测设备为每2小时均值)。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布，BOD5于5日后公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。