伊春中科环保电力有限公司

2019年污染物排放情况自行监测年度报告

伊春中科环保电力有限公司

2020年1月1日

2019年企业自行监测年度报告

按照国家及伊春市生态环境局的相关管理规定，结合我公司的实际生产情况及2019年度污染物排放自行监测方案要求，积极开展各项污染物排放自行监测工作，现将我公司2019年污染物自行监测开展情况总结如下：

一、监测主要内容及公布情况：

焚烧炉烟气监测采取自动在线监测设备进行在线监测，主要监测的内容包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢等，监测频次为实时在线监测并实时上传至生态环境局监控中心，同时按环保主管部门要求上报监测数据及厂区正门口显示屏等方式公布监测结果。

对在线监测无法进行监测的内容已采取委托资质第三方的方式进行监测，主要包括烟气二噁英（1次/年）、土壤二噁英（1次/年）、固废二噁英（1次/年）、烟气重金属（每月一次）、手工烟气污染物监测（1次/季度）、厂界噪声（1次/季度）、土壤重金属（1次/年）等指标。

二、执行的排放标准及限值：

本项目烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）》。

垃圾焚烧炉大气污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值含义 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | mg/m3 | 小时均值 | 30 |
| 2 | 烟尘 | mg/m3 | 日均值 | 20 |
| 3 | 一氧化碳（CO） | mg/m3 | 小时均值 | 100 |
| 4 | 一氧化碳（CO） | mg/m3 | 日均值 | 80 |
| 5 | 氮氧化物(NOX) | mg/m3 | 小时均值 | 300 |
| 6 | 氮氧化物(NOX) | mg/m3 | 日均值 | 250 |
| 7 | 二氧化硫(SO2) | mg/m3 | 小时均值 | 100 |
| 8 | 二氧化硫(SO2) | mg/m3 | 日均值 | 80 |
| 9 | 氯化氢(HCL) | mg/m3 | 小时均值 | 60 |
| 10 | 氯化氢(HCL) | mg/m3 | 日均值 | 50 |
| 11 | 汞及其化合物 | mg/m3 | 测定均值 | 0.05 |
| 12 | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 测定均值 | 0.1 |
| 13 | 锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物 | mg/m3 | 测定均值 | 1.0 |
| 14 | 二噁英类 | ngTEQ/ m3 | 测定均值 | 0.1 |

三、监测方法和仪器：

烟气排放指标采取自动在线监测，监测方法为红外分析法，监测主要设备型号为SCS-900D烟气排放连续监测系统（CEMS）。

四、监测质量控制结果：

为确保在线监测设备运行的稳定性、连续性和准确性，我公司烟气在线监测设备已委托有资质运维单位（哈尔滨森昊尚达环保科技有限公司）进行日常运行、维护、保养和设备标定，有完善的运行管理、巡视检查及日常保养标定制度。